# Материалы по обоснованию

проекта изменений в генеральный план

# сельского ПОСЕЛЕНИЯ МОКША

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Большеглушицкий

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Утверждена решением Собрания представителей от 11.07.2022 г. № 96

Исполнитель: ООО «ОКТОГОН ЗЕМЛЯ»

г. Самара

2022

СОДЕРЖАНИЕ:

| I. Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в текстовой форме: |  |
| --- | --- |
|  | Общие положения | 3 |
| 1.1. | Анализ территорий, в отношении которых вносятся изменения в генеральный план | 6 |
| 1.2. | Обоснование вносимых в генеральный план изменений | 9 |
|  | Анализ соответствия предлагаемых изменений региональным нормативам градостроительного проектирования | 9 |
|  | Сведения о планируемых для размещения на территории объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта их размещения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие поселения | 10 |
|  | Сведения о планируемых для размещения на территории объектах местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта их размещения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие поселения | 10 |
|  | Сведения о планируемых для размещения на территории объектах федерального и регионального значения, обоснование выбранного варианта их размещения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие поселения | 10 |
| 6. | Перечень земель и/или территорий, включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из границ населенных пунктов поселения | 11 |
| 7. | Параметры функциональных зон, изменение которых повлечет проект изменений в генеральный план | 11 |
| 8. | Предмет согласования проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами | 11 |
| II 1. | Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в виде карт: Структура материалов по обоснованию изменений в генеральный план в виде карт | 15 |
|  | Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в редакции решения Собрания представителей от 05.02.2020 № 242 Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в редакции решения Собрания представителей от 01.02.2013 № 129 | 16 39 |

I. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН                 В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

- Общие положения

Генеральный план сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области утвержден решением Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 129 от 02.12.2013 (в редакции Решений Собрания представителей сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области №242 от 05.02.2020) (далее также – Генеральный план).

Проект изменений в генеральный план сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее по тексту также – проект изменений в генеральный план, проект) выполнен ООО «ОКТОГОН ЗЕМЛЯ» на основании обращения ООО «РИТЭК» в №106-05-01/01-72аи от 24.02.2022 и постановления Администрации сельского поселения Мокша «О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области» №28 от «21» марта 2022 года.

В проекте изменений в генеральный план принят проектный период, аналогичный установленному в Генеральном плане до 2030 года.

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план является обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основная задача проекта:

- внесение изменений в функциональное зонирование территории, с целью приведения зонирования территории в соответствие с планируемым землепользованием  и обеспечения пользования недрами на участке недр, расположенном в Большеглушицком районе Самарской области на территории сельского поселения Мокша в соответствии и на основании лицензии, выданной Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (серия СМР номер 02267 вид лицензии НР).

Проект изменений выполнен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

# Правовые акты Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Приказ Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

- СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 59.13330.2012. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 24 апреля 1992 года № 9 (с дополнениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 ноября 1994 года № 61).

# Правовые акты Самарской области:

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»;

- Закон Самарской области от 08.05.2009 № 67-ГД «Об организации библиотечного обслуживания населения Самарской области областными государственными библиотеками, комплектовании и обеспечении сохранности их библиотечных фондов»;

- Закон Самарской области от 15.07.2008 № 92-ГД «О музейном деле и музеях Самарской области»;

- Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области № 36-ГД от 25.02.2005 «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Большеглушицкий Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»;

- Закон Самарской области от 10 мая 2018 года № 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

- Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора Самарской области от 19.02.2019 № 17;

- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 №441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»;

- Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 685 «Об утверждении Концепции жилищной политики Самарской области до 2020 года»;

- Приказ министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;

- Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 13.05.2014 № 148-п «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Самарской области, использование которых для других целей не допускается»;

другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Самарской области.

1.1. Анализ территорий,                                                                                                                                  в отношении которых вносятся изменения в генеральный план

Проектом изменений в генеральный план предусматривается:

- изменение функционального зонирования территории общей площадью 35169 кв.м, расположенной за границами населенных пунктов поселения, с функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования» на функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур».

В соответствии со сведениями ЕГРН на момент подготовки проекта изменений в генеральный план проектируемая территория располагается в центральной части участка с кадастровым номером  63:14:0102002:46.

Для земельного участка с кадастровым номером 63:14:0102002:46 установлена категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для ведения сельскохозяйственного производства».

Координаты территории, в отношении которой проектом изменяется функциональное зонирование:

| № | X | Y | № | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1395814,04 | 326680,82 | 9 | 1395874,06 | 326446,95 |
| 2 | 1395915,59 | 326584,45 | 10 | 1395855,31 | 326427,03 |
| 3 | 1395882,46 | 326549,53 | 11 | 1395850,89 | 326447,85 |
| 4 | 1395908,96 | 326525,02 | 12 | 1395843,68 | 326454,44 |
| 5 | 1395852,15 | 326463,59 | 13 | 1395790,14 | 326396,55 |
| 6 | 1395852,30 | 326460,65 | 14 | 1395687,36 | 326491,61 |
| 7 | 1395859,38 | 326454,13 | 15 | 1395744,71 | 326553,61 |
| 8 | 1395879,37 | 326452,66 | 16 | 1395717,67 | 326579,27 |

Функциональная зона, к которой территория отнесена в соответствии с Генеральным планом, – «Зоны сельскохозяйственного использования».

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки поселения – Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий».

Наличие объектов федерального, регионального, местного значения на данной территории – отсутствуют.

Наличие ЗОУИТ на территории в соответствие с данными ЕГРН– отсутствуют.

Соответствие техническим регламентам – соответствует.

Иные условия, которые могут повлиять на принятие решения (ОКН, ООПТ, ГЛФ, особо ценные земли с/х назначения, водные объекты и так далее) – отсутствуют.

В связи с отсутствием в границах проектируемой территории ОКН, ООПТ, ГЛФ в рамках проводимых изменений в Генеральный план, в настоящих материалах по обоснованию изменений в Генеральный план не отражается перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Предлагаемые изменения, подлежащие внесению в Генеральный план, не оказывают влияния на показатели обеспеченности объектами местного и регионального значения и их доступности для населения, таким образом не повлекут дополнительных затрат из местного либо регионального бюджетов.

Фрагмент карты обоснования внесения изменений в генеральный план

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области

1.2. Обоснование вносимых в генеральный план изменений

Изменяемая территория общей площадью 35169 кв.м располагается в центральной части участка с кадастровым номером  63:14:0102002:46., категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование - для ведения сельскохозяйственного производства.

В настоящее время территория не используется для ведения личного подсобного хозяйства и для выращивания сельскохозяйственных культур.

В отношении указанной территории правообладателем получена лицензия на пользование недрами, выданная Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу серия СМР номер 02267 вид лицензии НР.

В соответствии с Генеральным планом поселения данная территория находится в зоне сельскохозяйственного использования.

В соответствии со статьей 78 Земельного кодекса РФ земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания мелиоративных защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства). Использование земель сельскохозяйственного назначения в целях недропользования законодательством не допускается.

Использование земельных участков за границами населенных пунктов в целях недропользования осуществляется на землях промышленности.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных в том числе с с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель (часть 1 статьи 7  Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»). При этом основанием для отказа в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую является установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным документам территориального планирования (статья 4 указанного Федерального закона).

Таким образом, в целях обеспечения возможности использования территории для недропользования правообладателю необходимо обратиться в уполномоченный орган власти для принятия решения о переводе ее из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. При этом одним из условий принятия решения о переводе является соответствие испрашиваемого целевого назначения функциональному зонированию данной территории, установленному генеральным планом поселения.

Учитывая изложенное, с целью обеспечения возможности использования территории в целях недропользования необходимо внесение изменений в Генеральный план поселения, в части изменения зонирования территории с функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования» на функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур».

- Анализ соответствия предлагаемых изменений                                           региональным нормативам градостроительного проектирования

Региональные нормативы градостроительного проектирования, учитываемые при разработке генеральных планов и изменений в них, утверждены приказом Министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области» (далее также – Региональные нормативы градостроительного проектирования, РНГП).

Согласно разделу 4 Региональных нормативов градостроительного проектирования расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Самарской области, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования Самарской области, применяются при подготовке, в том числе, генеральных планов сельских поселений Самарской области.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципальных образований Самарской области населения Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Самарской области, установленные региональными нормативами, применяются при подготовке документов территориального планирования муниципальных образований, документации по планировке территории в случаях:

- отсутствия утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования;

- противоречия расчетных показателей, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, предельным значениям соответствующих расчетных показателей, установленных региональными нормативами.

В проекте изменений в генеральный план осуществляется изменение функционального зонирования территории за границами населенных пунктов. Данное изменение не обуславливает прирост населения, увеличения объема жилой застройки. Соответственно пересчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Самарской области, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Самарской области, при внесении изменения не требуется.

Потребность в соблюдении расчетных показателей, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, для объектов регионального значения, при разработке изменений в генеральный план: в рамках проекта изменений в генеральный план численность населения не изменилась. Расчетные показатели, установленные Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области для объектов регионального значения, не изменились.

Потребность в соблюдении предельных значений расчетных показателей, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, для объектов местного значения, при разработке проекта изменений в генеральный план: транспортная доступность до объектов регионального значения обеспечивается за счет существующих объектов общественного, медицинского, социально-бытового назначения (обслуживания).

- Сведения о планируемых для размещения на территории                                  объектах местного значения поселения,                                                                              обоснование выбранного варианта их размещения и оценка их возможного влияния     на комплексное развитие поселения

На территории поселения проектом изменений в генеральный план размещение новых объектов местного значения поселения не планируется, соответственно, влияние на комплексное развитие территории поселения не оказывается.

- Сведения о планируемых для размещения на территории                                  объектах местного значения муниципального района,                                            обоснование выбранного варианта их размещения и оценка их возможного влияния       на комплексное развитие поселения

На территории, в отношении которой вносится изменение в Генеральный план, планируемые объекты местного значения муниципального района отсутствуют, соответственно, влияние на комплексное развитие территории поселения не оказывается.

- Сведения о планируемых для размещения на территории                                          объектах федерального и регионального значения,                                                     обоснование выбранного варианта их размещения и оценка их возможного влияния          на комплексное развитие поселения

На территории, в отношении которой вносится изменение в Генеральный план, планируемые объекты федерального и регионального значения отсутствуют, соответственно, влияние на комплексное развитие территории поселения не оказывается.

- Перечень земель и/или территорий,                                                                   включаемых в границы населенных пунктов                                                                               или исключаемых из границ населенных пунктов поселения

Проектом изменений в генеральный план не предусматривается включение земель и/или территорий в границы населенных пунктов поселения,  а также исключение земель и/или территорий из границ населенных пунктов поселения. Территория, в отношении которой изменяется функциональное зонирование, находится за границами населенных пунктов поселения.

- Параметры функциональных зон,                                                                                  изменение которых повлечет проект изменений в генеральный план

|  | До изменения | После изменения |
| --- | --- | --- |
|  | га | га |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 200,15 | 204,61 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 24898,64 | 24894,18 |

- Предмет согласования проекта изменений в генеральный план                                      с уполномоченными органами

  - Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с  уполномоченным Правительством Российской Федерации                          федеральным органом исполнительной власти

(Минэкономразвития РФ)

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в пункте 1.1 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов федерального значения |
|  | Включение в соответствии с проектом в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план не включает в границы населенных пунктов участки земель лесного фонда. Изменение функционального зонирования территории не влечет изменения категории земель. |
|  | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения | Отсутствует | На территории поселения отсутствуют ООПТ федерального значения |
|  | Размещение в соответствии с проектом объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности | Отсутствует | Ранее утвержденным генеральным планом и проектом изменений в генеральный план не предусматривается размещение соответствующих объектов |

На основании изложенного, предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ с уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (Минэкономразвития РФ) отсутствует.

  - Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с Правительством Самарской области

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования Самарской области планируется размещение объекта регионального значения на территории поселения | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в пункте 1.1 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов регионального значения |
|  | Включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план не предусматривает включение и /или исключение из границ населенных пунктов территорий/земельных участков. Территория, в отношении которой изменяется функциональное зонирование, находится за границами населенных пунктов поселения. |
|  | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения | Отсутствует | На территории поселения имеются особо охраняемые территории регионального значения, однако планируемые изменения не затрагивают данные ООПТ |

На основании изложенного, проект изменений в генеральный план не подлежит согласованию с  Правительством Самарской области в соответствии с ч. 2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ.

  - Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с органом исполнительной власти Самарской области,                          уполномоченным в области охраны атмосферного воздуха

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 2.2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В случае, если на территории поселения проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, проект генерального плана подлежит согласованию в части возможного негативного воздействия на качество атмосферного воздуха планируемых для размещения объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и на которых будут расположены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в пункте 1.1 настоящей пояснительной записки, и не включает планирование размещения новых объектов, которые оказывают воздействие на окружающую среду и на которых будут расположены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. |

  - Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с Администрацией муниципального района Большеглушицкий

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 4 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в пункте 1.1 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов местного значения муниципального района |
|  | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района | Отсутствует | На территории поселения отсутствуют особо охраняемые территории местного значения муниципального района |

Таким образом, проект изменений в генеральный план не подлежит согласованию с Администрацией муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Основания, предусмотренные частью 2.1 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в генеральный план с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, отсутствуют, так как на территории поселения нет исторического поселения федерального значения или регионального значения.

Основания, предусмотренные частью 3 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в генеральный план с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, отсутствуют, так как проектом изменений в генеральный план не планируется размещение каких-либо новых объектов местного значения.

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН                        В ВИДЕ КАРТ

# Структура материалов по обоснованию изменений в генеральный план

# в виде карт

Согласно части 8 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Предлагаемые изменения, вносимые в Генеральный план, не затрагивают границы существующих особо охраняемых природных территорий и не оказывают влияния на факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В связи с этим, в рамках настоящих изменений в генеральный план материалы по обоснованию генерального плана в виде карт не содержат территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и данные об особо охраняемых природных территориях.

В границах территории, в отношении которой предлагаются изменения в генеральный план, особые экономические зоны, территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, объекты культурного наследия не располагаются, в связи с чем материалы по обоснованию в обозначенной части не разрабатываются.

Наличие ЗОУИТ на территории в соответствие с данными ЕГРН– отсутствуют.

Объекты и иные территории и (или) зоны, которые оказали бы влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения отсутствуют.

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 0142200001319010043 от 09.09.2019.

ЗАКАЗЧИК: Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Проект изменений в генеральный план 
сельского поселения Мокша

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Том 4

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

Утверждена решенем Собрания представителей от 05.02.2020 № 242

Заместитель директора

по территориальному планированию                                                 И.В. Власов

г. Самара, 2019 г.

1. Состав проекта	19

2. Общие положения	20

3. Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации,  Самарской области, муниципальных правовых актах	22

4. Обоснование внесения в генеральный план изменений, направленных на приведение границ населенных пунктов в соответствие с требованиями действующего законодательства	26

4.1. Состав и наименования населенных пунктов поселения	26

4.2. Границы населенных пунктов	26

4.2.1. Учет границ муниципальных образований	26

4.2.2. Учет границ земельных участков	27

4.2.3. Учет границ лесничеств и лесопарков	27

4.2.4. Учет границ особо охраняемых природных территорий	27

5. Функциональное зонирование	27

6. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	30

7. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	30

8. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения новых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района, объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов и оценка их  возможного влияния  на комплексное развитие территорий	30

9. Предмет согласования проекта изменений в генеральный план   с уполномоченными органами	34

Приложение 1. Перечень выявленных пересечений границ населенных пунктов с границами земельных участков	37

Приложение 2. Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области	37

Приложение 3. Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план исключаются из границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области	37

Приложение 4. Площади территорий, включаемых в границы и/или исключаемых из границ населенных пунктов сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области	37

# 1. Состав проекта

Проект изменений в Генеральный план разработан в соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в следующем составе:

- Утверждаемая часть

- Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области;

- Том 2. Графические материалы:

  - Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушичкий Самарской области (М 1:25000, ОП);

  - Карта функциональных зон сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушичкий Самарской области (М 1:25000);

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения 
сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушичкий 
Самарской области (М 1:10000);

  - Карта, планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушичкий Самарской области (М 1:10000);

- Том 3. Сведения о границах населенных пунктов сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушичкий Самарской области.

- Материалы по обоснованию

- Том 4. Пояснительная записка;

- Том 5. Материалы по обоснованию в виде карт:

  - Карта обоснования внесения изменений в генеральный план сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушичкий Самарской области (М 1:25000, 
М 1:10000);

- Том 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка и графические материалы.

- Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

# 2. Общие положения

Настоящим проектом вносятся изменения в Генеральный план сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  утвержденный решением Собрания представителей  сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 02.12.2013 №129 (далее также – Генеральный план).

Проект внесения изменений в Генеральный план (далее по тексту также – проект изменений в генеральный план, проект) выполнен Государственным унитарным предприятием Самарской области институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 0142200001319010043 от 09.09.2019.

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка и графические материалы» выполнен ООО «Архитектурное Бюро» на основании договора.

Раздел «Сведения о границах населенных пунктов сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» выполнен                       ООО «Притяжение» на основании договора.

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план в соответствии с муниципальным контрактом является обеспечение соответствия границ населенных пунктов сельского поселения Мокша требованиям градостроительного, земельного законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», а также утверждение обязательного приложения к генеральному  плану в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основные задачи проекта:

- исключение пересечения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, с границами муниципальных образований, границами земельных участков, границами территориальных зон, лесничеств и лесопарков;

- внесение изменений в функциональное зонирование территории поселения с учетом изменения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, а также в части приведения в соответствие с требованиями приказа Минэкономразвития РФ 
от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- установление перечня земельных участков, подлежащих включению (исключению) в (из) границ населенного пункта;

- приведение в соответствие с требованиями правовых актов Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Большеглушицкий Самарской области, сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области;

- подготовка обязательного приложения к генеральному плану – сведений 
о границах населенных пунктов поселения в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основанием для внесения изменений в Генеральный план является:

постановление Администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 07.06.2019 № 73 «О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 02.12.2013 №129.

В проекте сохранены основные цели и приоритеты развития поселения, установленные Генеральным планом  2013 года. За основу приняты границы населенных пунктов, границы функциональных зон и их параметры, планируемое размещение объектов местного значения, установленные Генеральным планом в редакции решения Собрания представителей  сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 02.12.2013 №129. В проекте принят проектный период, аналогичный установленному в Генеральном плане, -  до 2033 года.

Проектом предусматривается локальное внесение изменений в Генеральный план только в части вышеописанных задач.

В карты утверждаемой части Генерального плана изменения вносятся посредством их изложения в новой редакции.

Материалы по обоснованию в виде карт подготовлены в виде Карты обоснования внесения изменений в генеральный план сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М:25000, М:10000) и обосновывают изменений границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Настоящая пояснительная записка содержит обоснование вносимых проектом изменений в части вышеуказанных задач.

Материалы по обоснованию (карты и пояснительная записка), подготовленные в составе Генерального плана, действуют в части, не противоречащей Проекту изменений в генеральный план.

Проект изменений в генеральный план содержит обязательное приложение к генеральному плану, предусмотренное частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации - сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.  Сведения о границах содержат:

- графическое описание местоположения границ населенных пунктов;

- перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 04.05.2018 № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон».

# 3. Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации,  Самарской области, муниципальных правовых актах

Проект изменений в генеральный план выполнен в соответствии со следующими  нормативными правовыми актами:

Правовые акты Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г.    № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г.        № 17 «Об утверждении Правил установления  на  местности  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 28.10.2016 № 1099 «О лицензировании геодезической и картографической деятельности»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года     №1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 N 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2015 г. N 816-р О схеме территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (с изменениями и дополнениями);

- Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2013 г. N 384-р Об утверждении схемы территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (с изменениями и дополнениями)

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236» (далее также - приказ Минэкономразвития РФ № 650);

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 01.08.2014 № п/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

- СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 59.13330.2012. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с изм.№1)»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74 (в ред. от 25.04.2014 г.);

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

- Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 октября 1994 года № 61).

Правовые акты Самарской области:

- Закон Самарской области от 25.02.2005 № 36-ГД «Об  образовании сельских поселений в пределах муниципального района Большеглушицкий Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»;

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;

- Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области»;

- Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора  Самарской области от 19.02.2019 № 17;

- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 №441 
«О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 
«Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»;

- Приказ министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;

- Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 13.05.2014 № 148-п «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Самарской области, использование которых для других целей не допускается»;

- другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Самарской области.

Муниципальные акты

- Схема территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденная Решением Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
от 30.12.2009 № 426;

- Генеральный план сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденный Решением Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 02.12.2013 №129.

# 4. Обоснование внесения в генеральный план изменений, направленных на приведение границ населенных пунктов в соответствие с требованиями действующего законодательства

## 4.1. Состав и наименования населенных пунктов поселения

В соответствии с Законом Самарской области Закон Самарской области 
от 25.02.2005 № 36-ГД «Об  образовании сельских поселений в пределах муниципального района Большеглушицкий Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» сельского поселения Мокша включает населенные пункты поселок Коммунар, поселок Ледяйка, село Мокша, поселок Степной, с административным центром в селе Мокша.

Генеральный план соответствует указанному Закону в части состава и наименований населенных пунктов, входящих в сельское поселение Мокша.

## 4.2. Границы населенных пунктов

В рамках подготовки проекта изменений в генеральный план проведен анализ установленных Генеральным планом границ населенных пунктов сельского поселения Мокша на предмет их соответствия требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 11.9  и части 2 статьи 83 Земельного кодекса,  пункту 5 части 2 статьи 34 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», в части исключения пересечения границ населенных пунктов с границами: земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам, границами муниципальных образований, границами лесничеств и лесопарков.

Анализ границ земельных участков осуществлен на основании данных Единого государственного реестра недвижимости по состоянию на 09.09.2019.

При этом под пересечением границ земельного участка с границами муниципальных образований, населенных пунктов, лесничеств, лесопарков в соответствии с частью 11 статьи 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» понимается:

1) наличие общей точки или точек границ земельного участка и границ муниципального образования, населенного пункта, лесничества, лесопарка, которые образованы в результате расположения одной или нескольких характерных точек границ земельного участка за пределами диапазона средней квадратической погрешности определения характерных точек границ муниципального образования, населенного пункта, лесничества, лесопарка;

2) расположение хотя бы одного из контуров границ многоконтурного земельного участка за границами соответствующих муниципального образования и (или) населенного пункта.

### 4.2.1. Учет границ муниципальных образований

В рамках подготовки проекта изменений в Генеральный план осуществлен анализ границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Мокша, на предмет их пересечения с границами муниципальных образований: сельского поселения Мокша и  муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Границы сельского поселения Мокша установлены Законом Самарской области 
от 25.02.2005 № 36-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Большеглушицкий Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ».

Границы муниципального района Большеглушицкий Самарской области установлены Законом Самарской области от 28.12.2004 № 180-ГД «Об установлении границ муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (в редакции 
от 11.10.2010).

Генеральный план не содержит пересечений границ населенных пунктов с границами сельского поселения Мокша и муниципального района Большеглушицкий.

### 4.2.2. Учет границ земельных участков

Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Мокша, установленные Генеральным планом (утвержденном Решением Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 02.12.2013 №129)  имеют пересечения с границами земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.

Перечень выявленных пересечений и предложения их устранению приведены в Приложении 1. Проектом изменений в Генеральный план исключены пересечения границ населенных пунктов с границами земельных участков.

### 4.2.3. Учет границ лесничеств и лесопарков

С целью анализа границ населенных пунктов, входящий  качестве исходных данных о границах лесничеств и лесопарков приняты:

- Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора  Самарской области от 19.02.2019 № 17;

- данные ЕГРН по состоянию от 09.09.2019;

- письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 13.08.2019 г.  №  02-05-07/3848.

Согласно данным Лесного плана Самарской области защитные леса Большглушицкого лесничества расположены на землях лесного фонда. С учетом имеющейся информации пересечений границ населенных пунктов с границами лесопарков и лесничеств не выявлено. Настоящий проект изменений в генеральный план не содержит изменений, направленных на включение в границы населенных пунктов поселения территорий лесничеств и лесопарков.

### 4.2.4. Учет границ особо охраняемых природных территорий

В границах сельского поселения Мокша расположена особо охраняемая природная территории Прибайкальская/настоящая/степь (частично).

На территории муниципального района Большеглушицкий планируются к размещению перспективные особо охраняемые природные территории:

    - Овраг Крутенький;

- Большевязовская степь (частично);

- Охранная зона памятника природы Колок Дубовенький (частично).

# 5. Функциональное зонирование

Проектом изменений в Генеральный план состав функциональных зон приведен в соответствие с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

Для определения границ функциональных зон может применяться как карта функциональных зон сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:10000).

Генеральным планом поселения установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона рекреационного значения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- иные территориальные зоны.

Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения изложены в материалах утверждаемой части генерального плана с учетом внесенных изменений.

Таблица 1

Параметры функциональных зон сельского поселения  Мокша

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

|  | Вид зоны | Площадь, га | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны | 256,58 | 0,2-0,3 | 0,4-0,6 | 20-30 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 4,04 | 0,8-1,0 | 2,4-3,0 | - |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 200,15 | 0,8* | 2,4* | - |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования | 24 898,64 | 0,6** | 1,8** | - |
| 5 | Зоны рекреационного назначения | 360,13 | - | - | - |
| 6 | Зоны специального назначения | 4,12 | - | - | - |
| Всего по сельскому поселению: | 25 723,66 |  |  |  |

Примечание:

* для промышленных предприятий минимальную плотность застройки, (%) принимать в соответствии с СП 18.13330.2011

** для сельскохозяйственных предприятий минимальную плотность застройки, (%) принимать в соответствии с СП 19.13330.2011

# 6. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории поселения отсутствуют утверждённые предметы охраны и  границы территорий исторических поселений федерального значения и регионального значения. Соответственно в проекте изменений в генеральный план данные сведения не отображаются

# 7. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

В сельском поселении Мокша муниципального района Большеглушицкий утверждены следующие программы:

Программа комплексного развития  социальной инфраструктуры сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 – 2033 годы, утвержденная решением собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
от 20.11.2017 № 112

Программа  комплексного развития  транспортной инфраструктуры сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 -2033 годы, утвержденная решением собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
от 20.11.2017  № 111.

Программа комплексного развития  коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017- 2018 годы и на плановый период до 2027 года, утвержденная решением собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.11.2017 № 113

# 8. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения новых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района, объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов и оценка их  возможного влияния  на комплексное развитие территорий

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации планируется:

- в области энергетики:

| Номер объекта | Наименование | Местоположение | Класс напряжения (кВ) | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-959 | ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая | Красноармейский район, Большеглушицкий район, Алексеевский район, Самарская область, Курманаевский район, Бузулукский район, Тонкий район, Сорочинский район, Новосергиевский район, Переволоцкий район, Оренбургский район, Сакмарский район, Оренбургская область | 500 | повышение надежности электроснабжения потребителей Самарской и Оренбургской областей; строительство ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая |

- в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения:

реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-300 " Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан".

В соответствии со Схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 
(в редакции  от 27.06.2019) планируется:

- в части размещения объектов, предназначенных для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных предусмотрено:

строительство скотомогильника (биотермической ямы) в с.п. Мокша, 1800 м на юго-запад от с. Мокша с биологической камерой, площадью земельного участка - не менее 600 м2;

- в части размещения объектов пожарной безопасности предусмотрено:

строительство пожарного депо на 2 машины в с.п. Мокша, с.Мокша;

- в части размещение объектов нефтедобычи

| № п\п | Наименование объекта строительства | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нефтепровод ДНС «Солоцкая» – ДНС «Богдановская»* | м.р. Нефтегорский, м.р. Большеглушицкий |

*точное местоположение объекта подлежит уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

В соответствии со Схемой территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утверждённой Решением Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
от 30.12.2009 года № 426, на территории поселения планируется размещение объектов местного значения муниципального района Ставропольский, которые учтены в Генеральном плане.

Объекты местного значения поселения, запланированные Генеральным планом к размещению на территории поселения, соответствуют требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области, утвержденных приказом Министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п.

Таблица 2. Сведения о планируемых в соответствии с проектом изменений в Генеральный план

для размещения на территории поселения объектах федерального значения, объектах  регионального значения,

объектах местного значения муниципального района, объектах местного значения поселения,

обоснование выбранного варианта размещения данных объектов

| Вид и наименования объекта | Источник получения сведений об объекте | Рекомендованное место расположения объекта | Функциональная зона по генеральному плану | Оценка условий создания объекта | Оценка влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Форма собственности земельного участка, современное состояние и использование территории | Оценка соответствия параметрам функциональной зоны | Необходимость изъятия земельного участка | Наличие ограничений по использования территории, включая прогнозные ограничения | Благоприятность по инженерно-строительным условиям | Обеспеченность транспорт-но-инженерной инфраструктурой |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-300 " Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан" | СТП Российской Федерации | Самара - граница с республикой Казахстан (частично на территории м.р. Большеглушицкий) | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Федеральная, под размещение объектов в области транспортной инфраструктуры | Соответствует | Отсутствует | Установление зоны с особыми условиями использования территории | Благоприятная | - | Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей выход к Республике Казахстан |
| Объекты в области энергетики |
| ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая | СТП Российской Федерации | Красноармейский район, Большеглушицкий район, Алексеевский район, Самарская область, Курманаевский район, Бузулукский район, Тонкий район, Сорочинский район, Новосергиевский район, Переволоцкий район, Оренбургский район, Сакмарский район, Оренбургская область | - | Федеральная, под размещение объектов в области энергетики | - | Отсутствует | Установление зоны с особыми условиями использования территории | Благоприятная | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей Самарской и Оренбургской областей |
| Объекты нефтедобычи |
| Нефтепровод ДНС «Солоцкая» – ДНС «Богдановская» | СТП Самарской области | м.р. Нефтегорский, м.р. Большеглушицкий (точное местоположение объекта подлежит уточнению на дальнейших стадиях проектирования) | - | - | - | - | Установление зоны с особыми условиями использования территории | - | - | Расширение сети нефтепроводов на территории Самарской области |

# 9. Предмет согласования проекта изменений в генеральный план 
 с уполномоченными органами

Таблица 3. Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с  уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения | Имеется | В соответствии с СТП РФ в проекте изменений в генеральный план учтены объекты федерального значения в области энергетики Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов |
|  | Включение в соответствии с проектом в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план не включает в границы населенных пунктов лесные участки |
|  | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения | Отсутствует | На территории поселения отсутствуют ООПТ федерального значения |
|  | Размещение в соответствии с проектом объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности | Отсутствует | Ранее утвержденным генеральным планом и проектом изменений в генеральный план не предусматривается размещение соответствующих объектов |

Таким образом, проект изменений в генеральный план подлежит согласованию с Правительством Российской Федерации.

Таблица 4.  Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с Правительством Самарской области

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования Самарской области планируется размещение объектов регионального значения на территориях поселения | Имеется | Объекты регионального значения, установленные СТП Самарской области, учтены в проекте изменений в генеральный план. Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов |
|  | Включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план не включает в границы населенных пунктов земли сельскохозяйственного использования |
|  | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения | Имеется | На территории поселения расположена особо охраняемая территории регионального значения «Прибайкальская/ настоящая/ степь» (частично) |

Таким образом, проект изменений в генеральный план подлежит согласованию с Правительством Самарской области.

Таблица 5.  Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с  Администрацией муниципального района Большеглушицкий

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 4 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения | Присутствует | Объекты местного значения муниципального района, установленные СТП муниципального района, учтены в проекте изменений в генеральный план. Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов |
|  | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района | Отсутствует | На территории поселения отсутствуют особо охраняемые территории местного значения муниципального района |

Таким образом, проект изменений в генеральный план подлежит согласованию с Администрацией муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Основания, предусмотренные частью 2.1 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, отсутствуют, так как на территории поселения нет исторического поселения федерального значения или регионального значения.

Основания, предусмотренные частью 3 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, отсутствуют, так как проектом изменений в Генеральный план не планируется размещение каких-либо новых объектов местного значения.

# Приложение 1. Перечень выявленных пересечений границ населенных пунктов с границами земельных участков

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель в соответствии с данными ЕГРН | Вид разрешенного использования в соответствии с данными ЕГРН | Процент площади земельного участка, находящегося в границах населенного пункта | Решение, принятое по результатам анализа | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 63:14:0107002:52 | Земли населенных пунктов | для автомобильной дороги общего пользования "Самара - Большая Черниговка" - Ледяйка | Более 75% | Включается в границы населенного пункта | Более 75% площади земельного участка расположено в границах населенного пункта. В связи с этим, правила частей 8,10 ст. 34 ФЗ 218, Закона о государственной регистрации распространяются на данный участок. Включение земельного участка в границы населенного пункта является целесообразным. |

# Приложение 2. Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель в соответствии с данными ЕГРН | Вид разрешенного использования в соответствии с данными ЕГРН | Наименование населенного пункта, в границы которого включается земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 63:14:0107002:52 | Земли населенных пунктов | для автомобильной дороги общего пользования "Самара - Большая Черниговка" - Ледяйка | П. Ледяйка |

# Приложение 3. Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план исключаются из границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель в соответствии с данными ЕГРН | Вид разрешенного использования в соответствии с данными ЕГРН | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок в соответствии с проектом изменений в генеральный план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | - | - | - | - |

# Приложение 4. Площади территорий, включаемых в границы и/или исключаемых из границ населенных пунктов сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области

| Населенный пункт | Площадь территории населенного пункта (существ.), га | Площадь территории населенного пункта (в планируемых границах), га | Площадь территории, включаемой в границы(+)/исключаемой из границ (-) населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь территории, включаемая в границы / исключаемой из границ (-) населенного пункта, га | в т.ч. площадь земель лесного фонда, га | в т.ч. площадь земель, занятых поверхн. водными объектами, га | в т.ч. площадь сельхоз. угодий, га | в т.ч. площадь под регион. дорогами, га |
| П. Коммунар | 60,73 | 60,73 | - | - | - | - | - |
| П. Ледяйка | 86,53 | 87,04 | 0,51 | - | - | - | 0,51 |
| С. Мокша | 631,08 | 631,16 | 0,08 | - | - | - | - |
| П. Степной | 81,04 | 81,27 | 0,23 | - | - | - | - |

Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт 0142300015512000010 от 10.09.2012 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Большеглушицкий

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Пояснительная записка

(Утверждена Решением собрания представителей 01.02.2013 № 129)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист №2(а), М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области. М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                            Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                           И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                             О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                     Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                          О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                        С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М. Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                                 С.В.Позняк

Главный специалист отдела ИСОГД                                                          А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А. Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                  А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                           М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                        Т.Л. Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                          Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С. Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                        И.К. Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                         Л.А. Гришина

Архитектор отдела ГП и застройки                                                          Н.Э. Рыжкина

Ведущий инженер                                                                                  О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                                      Е.А.Андреева

Ведущий инженер                                                                                   А.А.Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	46

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ	59

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	59

2.1.1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ РАССЕЛЕНИЯ. КРАТКАЯ  ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	59

2.1.2. МЕСТО И РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	60

2.1.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ	61

2.1.4. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ	63

2.1.4.1. Климат	63

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	63

2.1.4.3. Гидрогеологические условия	64

2.1.4.4. Опасные природные процессы	64

2.1.4.5. Гидрографическая сеть	65

2.1.4.6. Полезные ископаемые	65

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	65

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы	66

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША	67

2.2.1. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МОКША	67

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов	67

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Большеглушицкий	70

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Мокша	76

2.2.2. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША	79

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  МОКША	81

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	82

2.4.1. ЖИЛАЯ ЗОНА	82

2.4.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА	84

2.4.3. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	87

2.4.4. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	88

2.4.4.1. Внешний транспорт	88

2.4.4.2. Трубопроводный транспорт	88

2.4.4.3. Сеть улиц и дорог населённых пунктов	88

2.4.4.4. Сеть общественного пассажирского транспорта	90

2.4.4.5. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	90

2.4.5. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	90

2.4.5.1. Водоснабжение	91

2.4.5.2. Водоотведение	91

2.4.5.3. Теплоснабжение	92

2.4.5.4. Газоснабжение	92

2.4.5.5. Электроснабжение	93

2.4.5.6. Электросвязь	94

2.4.6. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	94

2.4.7. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	95

2.4.8. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	96

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	98

2.5.1. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ	98

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	98

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий	100

2.5.2. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ	101

2.5.2.1.  Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	101

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения	102

2.5.2.3. Кладбища	102

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов	103

2.5.2.6. Объекты электроснабжения	103

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура	103

2.5.3.  САНИТАРНЫЕ РАЗРЫВЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	104

2.5.4. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ	104

2.5.5.  ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ  ПОЛОСЫ	106

2.5.6. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ	106

2.5.7. ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	108

2.5.8. ЗОНЫ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	108

2.5.9. ИНЫЕ ЗОНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ	109

2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	111

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ	112

3.1.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	112

3.1.1. МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ М.Р. БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ, И РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША	112

3.1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ        МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	112

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МОКША	115

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША	116

3.3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ	117

3.3.2. РАЗВИТИЕ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	117

3.3.2.1. Развитие жилой зоны	117

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны	120

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования	124

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры	124

3.3.2.4.1. Водоснабжение	125

3.3.2.4.2. Водоотведение	127

3.3.2.4.3. Теплоснабжение	132

3.3.2.4.4. Газоснабжение	133

3.3.2.4.5. Электроснабжение	138

3.3.2.4.6. Электросвязь	147

3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры	147

3.3.2.5.1. Улично-дорожная сеть	148

3.3.2.5.2. Транспортные сооружения	150

3.3.2.5.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	151

3.3.2.6. Развитие рекреационной зоны	151

3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения	152

3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования	153

3.3.2.9. Экспликация планируемых объектов. Описание и параметры функциональных зон	154

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	166

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША	170

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	171

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	171

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ	173

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША	174

5. ВЫВОДЫ	177

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов муниципального района Большеглушицкий Самарской области 0142300015512000010 от 10.09.2012 года, заключенного с администрацией муниципального района  Большеглушицкий.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (1 этап), разработан ОАО «ГИПРОГОР» на основании муниципального контракта № 2 от 10.11.08 г.;

- Схема территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 9118 от 10 ноября 2008 года с администрацией муниципального района Большеглушицкий;

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области    , разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2004 г, на основании государственного контракта №226 от 30.04.2004 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ).Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии", 21.05.2012г. №636

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" ( 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" ( 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»( ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(10.07.2012г. №117-ФЗ)

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (от 14.07..2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (09.06.2010г. №403).

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области от 28.12.2004 № 184-ГД «Об установлении границ муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД).

- Закон Самарской области от 25.02.2005 года N 36-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Большеглушицкий Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД).

- Закон Самарской области от 11 марта 2005 г. № 94-ГД «О земле» (03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (04.05.2012 г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».(07.03.2012 г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».(редак.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», 02.05.2012г. №226

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (22.02.2012г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217, от 23.06.2010г. №293, от 10.09.2010г. №415, от 27.09.2010г.№ 456, от 29.10.2010г. №572, от 15.11.2010г. №595, от 29.11.2010 №621, от 14.12.2010 №650, от 17.02.2011 №63, от 25.03.2011 №112, от 21.04.2011 №140, от 28.04.2011 №156, от 27.05.2011 №248, от 11.08.2011 № 375, от 07.09.2011 №442, от 29.09.2011 №472, от 29.09.2011 №487, от 19.12.2011 №817, от 22.02.2012 №93, от 11.04.2012 №187, от 26.06.2012 №306, от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области».

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Мокша, о среднегодовом приросте населения с.п. Мокша и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Мокша м.р. Большеглушицкий.

При разработке Генерального плана сельского поселения Мокша м.р. Большеглушицкий выполнен анализ материалов по реализации мероприятий в области территориального планирования, связанных с размещением, проектированием и строительством объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения:

1. Анализ реализации мероприятий Схемы территориального планирования Самарской области, утверждённой Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261, на период с 2006 до 2010 года.

2. Анализ реализации органами государственной власти Самарской области мероприятий территориального планирования, в т.ч. Схемы территориального планирования Самарской области с 13.12.2007 г. по 2010 г. (по данным органов местного самоуправления)

3. Анализ реализации органами государственной власти Самарской области мероприятий территориального планирования, в т.ч. Схемы территориального планирования Самарской области с 13.12.2007 г. по 2010 г. (по данным из Министерств)

4. Анализ реализации мероприятий по развитию жилищного строительства (из Схем территориального планирования муниципальных районов Самарской области).

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его Генеральный план.

Проектное решение разработано с учётом перспективы развития поселения на расчётный срок – до 2033 года.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения Мокша.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Мокша.

Территориальное планирование сельского поселения Мокша осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Мокша (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

Задачами территориального планирования сельского поселения Мокша являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения  Мокша, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Мокша, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Большеглушицкого района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Мокша по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Мокша для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Большеглушицкого района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Мокша;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Мокша;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Мокша;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Мокша для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Мокша в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Мокша, доступ мало-мобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Мокша;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Мокша.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

### 2.1.1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ РАССЕЛЕНИЯ. КРАТКАЯ  ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Долгие годы на территории, которую в настоящее время занимает Большеглушицкий район,  существовали только летние кочевья степняков. Они занимались скотоводством и всю жизнь передвигались за своими стадами. Их захоронения известны на всей территории Большеглушицкого района. По данным Министерства культуры Самарской области на территории с.п. Мокша обнаружено 16 памятников археологии (таблица 1).

Таблица 1

Памятники археологии на территории с.п. Мокша

| N | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |
| 1 | Мокша I | кург. мог. | Мокша | 7 км юз | не опред. | 3,50 |
| 2 | Мокша I | кург. один. | Мокша | 1,5 км зюз | не опред. | 1,70 |
| 3 | Мокша II | кург. мог. | Мокша | 12 км юв | не опред. | 4,50 |
| 4 | Мокша IV | кург. мог. | Мокша | 4 км вюв | не опред. | 24,00 |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |
| 5 | Мокша II | кург. один. | Мокша | 1,8 км ююв | не опред. | 0,00 |
| 6 | Мокша V | кург. мог. | Мокша | 6,5 км ююв | не опред. | 0,00 |
| 7 | Мокша VI | кург. мог. | Мокша | 6,8 км ююв | не опред. | 0,00 |
| 8 | Мокша VII | кург. мог. | Мокша | Ю окраина села | не опред. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2009 г. |
| 9 | Мокша III | кург. один. | Мокша | 1,65 км ю | не опред. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2011 г. |
| 10 | Мокша IV | кург. один. | Мокша | 0,15 км с | не опред. | 0,00 |
| 11 | Мокша V | кург. один. | Мокша | 0,84 км з | не опред. | 0,00 |

После ликвидации Ногайской орды, Астраханского и Казанского ханства  границы Московского государства в Поволжье далеко отодвинулись к югу. Основными задачами управления территориями являлось их заселение и создание постоянных поселений, но  для  этого требовалось большое количество  населения.

В начале 50-х годов XVIII века на месте развалин золотоордынских мечетей возникло русское поселение – слобода Мечетная, положившая начало формированию г. Николаевск.

В 1762 году правительство Екатерины II издало Указ, по которому разрешалось бежавшим раскольникам-староверам селиться на окраинных необжитых местностях государства. В 1785 году другим царским указом было разрешено переселяться на свободные окраинные земли государственным крестьянам из других губерний России.

После опубликования этих указов в заволжские степи стали переселяться  крестьяне из украинских губерний, Курской, Рязанской, Калужской, Воронежской губерний. Украинские крестьяне зачастую переселялись по принуждению. Прибывшие в степное Заволжье русские и украинские семьи стали селиться на прибрежных территориях реки Большой Иргиз, начиная от ее устья, всё дальше удаляясь от Волги, проникая в степную полосу.

Впоследствии заволжские степи стали привлекательными для крупных землевладельцев - помещиков и монастырей. Частные лица и монастыри, получив земли, начали переводить своих крестьян в новые владения целыми деревнями.

Большое внимание государство уделяло взаимоотношению с местным населением. Так, в 1842 г. сложилось село Мокша, название которого  обусловлено тем, что основатели селения или были переселенцами с реки Мокши, или по национальности относились к мордве- мокше.

В первой половине XIX века сложился еще один населенный пункт современного с.п. Мокша – поселок Ледяйка, названный по уменьшительному личному имени Ледяй, Ледяйка, встречающемуся среди мордвы.

В 1835 году слобода Мечетная, переименованная в город Николаевск, стала  центром обширного уезда Саратовской губернии, охватившего значительную часть бассейна реки Большой Иргиз. В Николаевский уезд и вошла территория, занимаемая ныне Большеглушицким районом.

В декабре 1850 года была учреждена Самарская губерния, город Николаевск вместе с уездом отошли к ней.

В 1918  году, после установления Советской власти,  на  основании  Закона, принятого  ВЦИК «О  национализации  земли»,  повсеместно  начался  пересмотр  землепользования. Во исполнение этого закона земли на территории будущего  Большеглушицкого района были национализированы, в  населенных  пунктах  создавались  сельские  Советы.

Проводимая в стране административно-территориальная реформа 1928 года упразднила губернии, уезды, волости, вместо них  создавались области или края, подразделяющиеся на округа и районы. В ходе реализации реформы был ликвидирован Пугачевский (бывший Николаевский) уезд и образован Большеглушицкий район Средне-Волжской области, который был  самым крупным в Самарском округе.

В 2005 году на территории муниципального района Большеглушицкий образовано 9 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Мокша, включающее поселки Коммунар, Ледяйка, Степной и село Мокша, являющееся  административным центром сельского поселения.

### 2.1.2. МЕСТО И РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области Муниципальный район Большеглушицкий входит в состав приагломерационной зоны. Сельское поселение Мокша муниципального района Большеглушицкий, расположено на севере района, по его восточной границе проходит общесистемная транспортная магистраль (М32), соединяющая сельское поселение с центром агломерации и административным центром района, с. Большая Глушица.

Сельское поселение Мокша является поселением со стабильным населением. По состоянию на 1.01.2012 г. численность населения составила 1015 чел. Доля трудоспособного населения выше среднего показателя по сельскому населению района.

Сельское поселение Мокша располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты агропромышленного комплекса. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении значительного объема межселенных связей, ориентированных на административный центр района.

Для сельского поселения Мокша как элемента приагломерационной зоны рекомендовано стимулирование внешней миграции, заселение за счет предоставления льгот на строительство жилья. Строительство объектов сельскохозяйственного производства, культурно-бытового обслуживания, рынков сельхозпродукции, развитие сети объектов пищевой промышленности.

### 2.1.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Муниципальный район Большеглушицкий расположен в юго-восточной части Самарской области.

Площадь района составляет 253340 га.

Сельское поселение Мокша расположено на севере муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Административным центром поселения является село Мокша, расположенное в северной части поселения. Кроме него на территории располагаются посёлки Коммунар (у западной границы поселения), Ледяйка и Степной (у юго-восточной границы).

Площадь сельского поселения составляет 24645 га.

Границы сельского поселения Мокша приняты законом Самарской области от 25.02.2005 № 36-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Большеглушицкий Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ».

Сельское поселение Мокша граничит:

- с сельским поселением Подъём-Михайловка муниципального района Волжский;

- с сельским поселением Александровка муниципального района Большеглушицкий;

- с сельским поселением Новопавловка муниципального района Большеглушицкий;

- с сельским поселением Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий;

- с сельским поселением Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий;

- с сельским поселением Ленинский муниципального района Красноармейский.

### 2.1.4. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

#### 2.1.4.1. Климат

Климат рассматриваемой территории континентальный, засушливый, со свойственными резкими колебаниями температур, быстрыми переходами от жаркого лета к холодной зиме, наличием и частым повторением поздних весенних и ранних осенних заморозков, небольшим количеством атмосферных осадков, относительной сухостью воздуха и интенсивным поверхностным испарением; часты так же суховеи с очень низкой относительной влажностью. Положительной чертой климата являются достаточные термические ресурсы вегетационного периода, допускающего возделывание требовательных к теплу культур.

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции «Большая Глушица» среднегодовая температура воздуха в границах  проектирования составляет +4,7 ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -12,7 ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% – 39ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает – 46 ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 151 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 218 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра южные, юго-западные и юго-восточные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,6 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 2,9 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +31,4 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +21,6 ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +41ºС.

В теплый период преобладают ветра западные, северо-западные и юго-западные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,4 м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 Сº в сторону понижения осуществляется в начале ноября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 136 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова отмечаются в начале апреля. Окончательно снег сходит в его первой декаде.

Осадки по временам года распределяются не равномерно. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 277 мм, за зимний (с ноября по март) – 143 мм. Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твердые осадки (снег) при малом количестве дождей и суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в почве, а также являются надежной защитой от зимнего промерзания почвы.

### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Территория м.р. Большеглушицкий приурочена к геоморфологической провинции Сыртовая равнина Низменного Заволжья и представляет собой обширную денудационную плиоценовую равнину, в пределах которой выделены аккумулятивные аллювиальные горизонты.

Характерной особенностью рельефа проектируемой территории является асимметричность строения, связанная с экспозицией склонов: обращенные к северу и западу склоны ровные, пологие и длинные, южные – короткие, более покатые и неровные, подвержены интенсивной эрозии. Рельеф осложнен оврагами и балками.

Основу геологического строения проектируемой территории составляют осадочные породы плиоцена и нижней перми.

Аллювиальные отложения поймы р. Большой Иргиз представлены песками с гравием и галькой, суглинками, глинами, алевритами общей мощностью до 20м.

Аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас р.Большой Иргиз слагают  пески с гравием и галькой, суглинки и глины общей мощностью до 7 м.

Покровные (нерасчлененные элювиальные и делювиальные) отложения представлены суглинками, суглинками с дресвой и щебнем, суглинками лессовидными, погребенными почвами, песками общей мощностью от 0,5 до 25 м.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

Для территории сельского поселения характерно распространение порово-пластовых вод в песчано-глинистых отложениях юрского и нижнетриасового возраста.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, редко натриевые, жесткость колеблется от 2 до 22 мг/экв, обычно 2-10 мг/экв. Воды спорадического распространения апшеронских отложений имеют широкое развитие на водораздельных пространствах и пологих склонах долин рек. Их водообильность слабая, химический состав – хлоридно-сульфатный со смешанным катионным составом и значительным преобладанием катионов натрия. Жесткость общая в пределах 50-100 мг/экв.

Воды в отложениях акчагыльского возраста отмечаются по долине реки Большой Иргиз и на водораздельных склонах. Их минерализация составляет 0,2-17 г/л. По гидрохимическому составу воды преимущественно хлоридно-сульфатно-натриевые, хлоридно-кальциевые, сульфатно-натриевые, гидрокарбонатно-натриевые и кальциевые. Их общая жесткость изменяется от 3,6 до 131 мг/экв. Водоносный горизонт среднеюрских (батский ярус) отложений широкого распространения не имеет. Минерализация воды изменяется от 0,2 г/л до 1,3 г/л. Водоносный горизонт нижнетриасовых отложений имеет довольно широкое распространение. Минерализация вод здесь имеется от 0,3 г/л до 0,5 г/л. Воды умеренно жесткие, дебиты не превышают 0,2 л/сек. При понижении 1,17 м, их можно использовать для целей водоснабжения. Воды водоносного комплекса верхнепермских (татарский ярус) отложений заключены в пачках, прослоях и линзах алевролитов, песчаников татарского возраста. Минерализация составляет 2,2-6,0 г/л. Воды сульфатно-хлоридные натриевые. Подземные воды водоносного комплекса верхнеказанских отложений приурочены к слабо трещиноватым доломитам и известнякам Водообильность горизонта незначительна. По химическому составу воды сульфатно-кальциево-магниевые, с минерализацией 4,8-7,5 г/л.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа проектируемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличению площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть территории с.п. Мокша представлена реками Вязовка (бассейн р. Чапаевка), протекающая через село Мокша и разветвляющейся в центральной части поселения сетью водотоков в оврагах; Вязовка (бассейн р. Большой Иргиз), берущей свое начало в южной части поселения. Также в границах проектирования располагается большое количество искусственных прудов (Новый, Большой, Киевский, Татарка  и пр.).

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Мокша представлены Дергуновским месторождением горючих сланцев и также Никоновским месторождением нефти.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Формирование состава и структуры почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, состава почвообразующих материнских пород.

На территории сельского поселения преобладают черноземы южные, черноземы южные карбонатные и  черноземы обыкновенные карбонатные.

По условиям природно-ландшафтного районирования, проектируемая территория относится к сухостепной зоне Низменного Заволжья. В силу значительной распаханности земель в границах проектирования, естественные сообщества типчаково-ковыльных богато-разнотравных и мелкозлаково-богаторазнотравных степей, характерных для сухостепной зоны, сохранились только на крутых склонах, бровках оврагов и других, малодоступных для вспашки участках.

В речных поймах наиболее возвышенные, хорошо дренированные участки обычно заняты дубом и осиной, иногда березой. Травянистый покров их обилен (костер безостый, пырей ползучий, мятлик луговой, чина луговая, ежевика, таволга вязолистная, подмаренник, осоки).

Участки, близкие к береговой полосе, менее возвышенные и менее дренированные, покрыты вязовыми лесами с аналогичным травянистым покровом. Береговая полоса занята осокорями, низкие места у воды на глинистых почвах – ивняком и ольшаником, в травянистом покрове преобладают растения сырых заболоченных мест: осоки, ситники, частуха, ситняги и др.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Мокша представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Вязовка, Вязовка; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША

### 2.2.1. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МОКША

#### 2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис. 1. Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.  Рис. 3 Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста последовательно снижается. Рис. 4 Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Большеглушицкий по возрастным группам.

Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области

и муниципального района Большеглушицкий по возрастным группам

Отрадным является тот факт, что в течение последних 20 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2011 году их было только 235.

#### 2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Большеглушицкий

На территории муниципального района Большеглушицкий расположены 8 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Большая Глушица (численность населения на 01.01.12 г. – 9891 человек).

Сельские поселения муниципального района Большеглушицкий:

- Александровка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  1506 человек;

- Большая Глушица (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  9891  человек;

- Большая Дергуновка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 744 человека;

- Малая Глушица (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 1358 человек;

- Мокша  (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1015 человек;

- Новопавловка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 1693 человека;

- Фрунзенское  (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей 2191 человек;

- Южное  (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей  1683 человека.

В целом в муниципальном районе Большеглушицкий по данным на 1.01.12 проживает 20081 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Большеглушицкий близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Большеглушицкий. На протяжении последних 20 лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2. Динамика численности населения муниципального района Большеглушицкий.

С 1997 по 2011 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области: уровень смертности в районе оказался ниже, при близких показателях уровня рождаемости. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Большеглушицкий.

Младенческая смертность в поселениях Большеглушицкого района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1997 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района находится на уровне среднего показателя по сельскому населению области. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Большеглушицкий по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется прежним, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако на расчетный срок в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Большеглушицкий по полу и возрасту.

В 2010 году соотношение населения Большеглушицкого района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Большеглушицкий доля стариков превышает долю молодого населения: 23,1% против 15,9%, Таким образом, разрыв составляет 7,2%, что немного ниже среднего показателя по сельскому населению Самарской области (8,3%). Доля трудоспособного населения в районе на 1,5% больше среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Большеглушицкий примерно на 1,3 года больше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2011 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  8245 человек, 11,7% из них выпал на долю межрегиональной миграции, 88,3% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Большеглушицкий на протяжении периода «перестройки» характеризовались высоким притоком населения, который покрывал естественную убыль. В 2000 году миграционный прирост заметно снизился, в 2004 году естественная убыль усугубилась миграционным оттоком населения. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Большеглушицкий.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2011 года в муниципальный район Большеглушицкий прибыло на 275 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10 Общие итоги миграции населения муниципального района Большеглушицкий.

Население муниципального района Большеглушицкий отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 80,7%. Около 1,3% населения района – мордва; 4,2% - башкиры; 1, 1% - татары; 4,2% – чуваши; 1,0% - украинцы; 4,3% - казахи; 1,4% - марийцы.

#### 2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Мокша

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Большеглушицкий. В с.п. Мокша демографическая ситуация по сравнению с муниципальным районом Большеглушицкий немного лучше. По данным, предоставленным администрацией с.п. Мокша, с 2003 по 2011 гг. средние показатели  смертности и рождаемости были примерно на одном уровне. Рис. 11 Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Мокша муниципального района Большеглушицкий.

По сравнению с муниципальным районом Большеглушицкий в целом, демографическая ситуация в сельском поселении Мокша более оптимистичная. Средний коэффициент рождаемости в анализируемый период был на 0,7 промилле больше среднего районного показателя, при этом средний уровень смертности был на 4 промилле ниже. Рис. 11.1 Коэффициенты естественного движения населения с.п. Мокша и муниципального района Большеглушицкий.

11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Мокша

Миграционные процессы в с.п. Мокша были нестабильны – с 2005 года механический прирост сменился убылью населения и не компенсировал естественную убыль населения. Рис. 11.2 Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Мокша.

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Мокша

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Мокша. Так, по данным, предоставленным администрацией сельского поселения Мокша, в настоящий момент в поселении наблюдается увеличение доли трудоспособного населения и уменьшение доли стариков. (Таблица 2)

Таблица 2

Данные о возрастной структуре населения с.п. Мокша на 01.01.2012г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей числен. населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 189 | 18,6 |
|  | до 6 лет | 78 | 7,7 |
|  | от 7 до 15 | 82 | 8,1 |
|  | от 16 до 17 лет | 29 | 2,8 |
| II. | Из общей численности населения: | 1015 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 160 | 15,8 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 667 | 65,8 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 298 | 29,4 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 369 | 36,4 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 188 | 18,4 |
|  | женщины старше 54 лет | 131 | 12,9 |
|  | мужчины старше 59 лет | 57 | 5,5 |

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 15,8% от всего населения, то есть находится на уровне среднего районного показателя. Процент населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Мокша составляет 18,4%, тогда как в среднем по м.р. Большеглушицкий эта доля на 4,7% больше.

Доля трудоспособного населения в с.п. Мокша, наоборот, значительно превышает средний районный показатель и составляет 65,8%. Рис. 12 Распределение населения по основным возрастным группам.

Рис. 12.

По данным Самарастат, с 2009 года число жителей в с.п. Мокша сокращается. В таблице 3 представлены данные по численности населения сельского поселения Мокша, предоставленные администрацией сельского поселения.

Таблица 3

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Мокша

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Мокша | 1061 | 1079 | 1064 | 1071 | 1031 | 1015 |

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Мокша численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 46 человек. Рис. 13. Динамика численности населения с.п. Мокша.

Рис. 13.

* Численность населения на 2012 г. приведена по данным Самарастат

### 2.2.2. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ);

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Территория поселения Мокша представлена следующими категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, транспорта, связи;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда.

Всего площадь территории сельского поселения Мокша составляет 24645 га.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения –  24441,994 га

Земли населённых пунктов расположены в границах с. Мокша, п. Коммунар, п. Степной, п. Ледяйка. Эта категория земель представлена в основном сельскохозяйственными угодьями, а также землями, находящимися под застройкой и дорогами.

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Мокша представлен в таблице 4.

Таблица 4

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Мокша

| № п./п. | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 661,4442 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 24441,994 |
| 3 | Земли лесного фонда | 170,2 |
| 4 | Земли водного фонда | 179,7 |
| 5 | Земли промышленности, транспорта и т.д. | 173,800 |
|  | Всего земель в существующих границах поселения: | 25719,4675 |

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  МОКША

Разработка  генерального плана сельского поселения Мокша предусматривается с  учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий пригодных для  градостроительного освоения, внешних и внутренних транспортных связей, инженерного промышленного, социального потенциала территории и с использованием варианта открытой планировочной структуры с квартальной системой застройки.

Село Мокша имеет немного вытянутую форму с севера на юг, вдоль пересыхающей реки Вязовка, которая протекает по территории населённого пункта. Основная часть жилой зоны располагается на левом берегу реки. Протяжённые улицы Юбилейная, Кавказская, Молодёжная и Ново-Александровка, расположенная за рекой, тянутся с севера на юг. Чёткой сетки улиц не наблюдается.

Главный въезд осуществляется с восточной стороны с автодороги с асфальтовым покрытием, далее по ул.Табаковка. Въезд осуществляется севернее жилой зоны села.

Посёлок Коммунар на севере и юге ограничивается 50-метровыми лесополосами и делится прудом на две части: северную и южную, в каждой из которых только по одной улице. Въезд в посёлок осуществляется с северо-восточной стороны по дороге общего пользования с твёрдым покрытием, соединяющей с административным центром поселения.

В посёлке Ледяйка три параллельных улицы Набережная, Центральная, Молодёжная, протянувшиеся с северо-запада на юго-восток. Въезд в посёлок осуществляется с западной стороны с автодороги федерального значения III категории «Самара – Чимкент», далее по ул.Набережная.

Посёлок Степной мало застроен и имеет одну ул.Степную, протянувшуюся с северо-востока на юго-запад. Въезд осуществляется с подъездной дороги с автодороги федерального значения «Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном».

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Согласно статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации в состав земель населенных пунктов  сельского поселения могут входить земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

- иные территориальные зоны

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом их предназначения и преимущественного характера использования:

- жилая зона (зона жилой застройки) - зоны размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловая зона (зона общественно-деловой застройки) - зона размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных  с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- зона производственного использования (производственная и коммунально-складская зона) - зона размещения промышленных и коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной  инфраструктуры;

- рекреационная зона – зона мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

- зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;

- зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты  обращения с отходами.

Земельные участки в составе  жилой зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки.

### 2.4.1. ЖИЛАЯ ЗОНА

Земельные участки в составе  жилой зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки.

Жилая зона села Мокша расположена в центральной и южной части села и характеризуется практически параллельным расположением улиц. Плотно застроенными являются ул.Кавказская и ул.Юбилейная.

В посёлке Коммунар пруд (площадь поверхности 3,0 га) делит жилую зону  на две части: северную и южную.

В посёлке Ледяйка жилая зона сосредоточена в юго-западной части территории населённого пункта. Улицы расположены параллельно друг другу.

Застройка жилой зоны села Мокша, посёлков Коммунар и Ледяйка представлена одноэтажными одноквартирными и двухквартирными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Дома деревянные, кирпичные и панельные. В посёлке Ледяйка стоят 4 двухэтажных дома.

В посёлке Степной жилая зона представлена одноэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и расположена в центре населённого пункта.

Общий жилой фонд сельского поселения Мокша составляет 19990 м2. Средняя обеспеченность общей площадью по населённым пунктам в расчёте на 1 человека составляет 19 м2. Данные представлены в таблице 5.

Жилая зона села Мокша сосредоточена вдоль улиц: Кавказской, Юбилейной, Молодежной и частично вдоль улицы Ново-Александровка, протянувшихся вдоль населённого пункта с севера на юг.

Застройка жилой зоны села Мокша представлена одноэтажными одноквартирными и двухквартирными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Дома деревянные и кирпичные.

В поселках Коммунар, Степной и Ледяйка низкая плотность жилой застройки. Жилая зона представлена индивидуальными одноквартирными  жилыми домами с приусадебными участками.

Таблица 5

Данные о существующем жилищном фонде

| № пп | Наименование | На 01.01. 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 19990 |
|  | муниципальный | 4690 |
|  | частный | 15300 |
| 2 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 19 |
| 3 | Размер семьи | 3 чел. |

Таблица 6

Характеристика жилищного фонда по этажности

| № пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 228 | 16790 | 98,4 |
|  | Средний размер приусадебного участка | 320 | 1000 |  |
| 2 | Секционная застройка: |  |  |  |
|  | 2-х этажная | 4 | 3200 | 1,6 |
|  | 3-х этажная | - | - | - |
| 3 | Всего | 232 | 19990 | 100 |

### 2.4.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественно-деловая зона села Мокша сосредоточена на севере жилой зоны населённого пункта, на ул.Юбилейной. Здесь располагаются школа, клуб с библиотекой, магазины, кафе, баня, офис врача общей практики, отделение связи. Администрация сельского поселения Мокша располагается в здании детского сада, расположенного по ул. Кавказской. В здании, которое ранее занимала администрация сельского поселения, размещается контора ООО «Степные зори».

В посёлках Коммунар и Ледяйка количество объектов соцкультбыта  ограничено, и расположены они в разных частях населенных пунктов, что не позволяет сформировать общественную зону.

В п. Коммунар имеется здание нефункционирующей в настоящий момент школы. В п. Ледяйка, на ул. Центральной расположены 2 магазина, школа и баня. В настоящее время школа и баня не функционируют, но их здания находятся в удовлетворительном состоянии и при необходимости могут быть реконструированы. Клуб и ФАП в п. Ледяйка расположены на ул. Молодёжной. ФАП расположен в приспособленном помещении, непригодном к использованию, в этой связи необходимо новое строительство.

В посёлке Степной объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Полный перечень объектов социально-культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приводится в таблице 7.

Таблица 7

Объекты культурно-бытового обслуживания

| № п./п. | Наименование | Адрес, улица | № дома | Мощность | Этаж- ность | Со-сто-яние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования |
|  | Детские дошкольные учреждения |
| 3.1 | ГБОУ ООШ (детский сад) | с. Мокша, ул. Кавказская | 1 | 90 мест |  | Удов. |
|  | Учебные заведения |
| 4.1 | ГБОУ ООШ (школа) | с. Мокша, ул. Юбилейная | 13 | 192 учащихся |  | Хор. |
| 4.2 | Школа - детский сад | п. Ледяйка, Центральная |  | 30 мест | 1 | Удов. |
| 4.3 | Начальная школа | п. Коммунар, ул. Верхняя |  | 30 мест | 1 | Удов. |
|  | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные сооружения |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 5.1 | Офис врача общей практики | с. Мокша, ул. Юбилейная | 16а | 1 объект | 1 | Хор. |
| 5.2 | ФАП | п. Ледяйка, ул. Молодежная | 8, кв1 | 1 объект | 1 | Неуд. |
|  | Учреждения социального обеспечения |
| 6 | Нет |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 7.1 | Спортивный зал в школе | с. Мокша, ул. Юбилейная | 13 | 162 м2 |  | Хор. |
| 7.2 | Стадион | с. Мокша, ул. Юбилейная | 13 | 0,09 га |  | Неуд. |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 8.1 | СДК | с. Мокша, ул. Юбилейная | 2 | 80 мест | 1 | Неуд. |
| 8.2 | Библиотека | с. Мокша, ул. Юбилейная | 2 | 10000 книг 42 мест в чит.зале | 1 | Неуд. |
| 8.3 | Клуб | п. Ледяйка, ул. Молодежная | 12 | 30 мест | 1 | Неуд. |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
|  | Предприятия торговли |
| 9.1 | Магазин «Копеечка» | с. Мокша, ул. Юбилейная | 7 | 37 м2 | 1 | Хор. |
| 9.2 | Магазин «Фея» | с. Мокша, ул. Юбилейная | 20б | 252,3 м2 | 1 | Хор. |
| 9.3 | Магазин «Сельский лад» | с. Мокша, ул. Юбилейная | 17а | 72 м2 | 1 | Удов. |
| 9.4 | Магазин «Рамин» | п. Ледяйка, Центральная | 15 | 70 м2 | 1 | Удов. |
| 9.5 | Повильон ИП Кобылкина В.А. | п. Ледяйка, Центральная | 5 | 37,2 м2 | 1 | Удов. |
|  | Предприятия общественного питания |
| 10.1 | Столовая ООО «Степные зори» | с. Мокша, ул. Юбилейная | 6 | 50 мест | 1 | Удов. |
| 10.2 | Кафе ООО «Степные просторы» | с. Мокша, ул. Юбилейная | 7 | 50 мест | 1 | Удов. |
| 10.3 | Столовая ООО «Степные зори» | п. Коммунар, ул. Верхняя | 23 |  |  | Разру-шена |
|  | Предприятия бытового обслуживания |
| 11 | Нет |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия коммунального обслуживания |
| 12.1 | Баня | с. Мокша, ул. Юбилейная |  | Не функц. |  | Удов. |
| 12.2 | Баня | п. Ледяйка, Центральная |  | Не функц. |  | Удов. |
|  | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
|  | Организации и учреждения управления |
| 13.1 | Администрация сельского поселения | с. Мокша, ул. Кавказская | 1 | 5 раб.мест |  | Удов. |
| 13.2 | Контора ООО «Степные зори» | с. Мокша, ул. Юбилейная | 15а | 10 раб.мест |  | Хор. |
| 13.3 | Контора ООО «Степные просторы» | с. Мокша, ул. Юбилейная | 7 | 4 раб.места |  | Хор. |
|  | Банки, предприятия связи |
| 14.1 | Здание отделения сбербанка | с. Мокша, ул. Юбилейная | 15 | Не функц. | 1 | Удов. |
| 14.2 | Отделение связи | с. Мокша, ул. Юбилейная | 15 | 1операцион. место | 1 | Удов. |
|  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 15 | Нет |  |  |  |  |  |
|  | Культовые сооружения |
| 16 | Нет |  |  |  |  |  |

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в таблице 8.

Таблица 8

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Мокша объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет проведен на численность населения 1015 чел.

| № п./п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная обеспеченность на 1тыс.чел. | Расчётная мощность объектов | Существую-щая мощность объектов | Процент обеспе-ченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста | 55 | 90 | 164 |
| 1.2 | Общеобразова-тельные школы | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет 75% от 16 до 17 | 82+21=103 | 192 | 186 |
| 2 | Учреждения здравоохранения |
| 2.1 | ОВОП | объект | по заданию на проектирование | 1 объект | 1 объект | 100 |
|  | ФАП | объект | по заданию на проектирование | 1 объект | 1 объект | 100 |
| 2.2 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | 1 объект | - | 0 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 на 1 тыс. жителей | 0,8 | 0,09 | 11 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2площади пола на1 тыс. чел. | 200 | 203 | 162 | 79 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | по заданию на проектирование | - | - | 0 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетитель-ское место | 0,2 мест | 203 | 110 | 54 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. мест | 7,5 6 | 7,6 6 | 10,5 42 | 138 700 |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины | м2 торг. площади | 192 | 195 | 468,5 | 240 |
| 5.2. | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 40,6 | 100 | 246 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 7,1 | 0 | 0 |
| 5.4 | Прачечные | кг. белья в смену | 30 | 30,45 | 0 | 0 |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 2,5 | 2,54 | 0 | 0 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 6.1 | Отделение связи | 1 операц. место | на 1-2 тыс. чел. | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 7.1 | Гостиница | место | 6 | 6 | 0 | 0 |

### 2.4.3. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В состав зоны производственного использования включаются:

- производственная  зона – зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

- коммунально-складская зона – зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов оптовой торговли, складов ГСМ, нефтебаз.

Земельные участки  в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными производственными объектами.

В границах населённых пунктов сельского поселения Мокша производственных объектов практически нет, они расположены за пределами села и посёлков. В целом, производственные объекты представлены в основном предприятиями  сельскохозяйственного назначения, в этой связи их состав отражен в разделе 2.4.7. «Зоны сельскохозяйственного использования».

### 2.4.4. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктуры  предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным  регламентам.

#### 2.4.4.1. Внешний транспорт

Внешний транспорт с.п. Мокша представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Федерального значения:

- «Самара – Большая Черниговка» (2 категории, 2 полосы движения);

Регионального значения:

- «Самара – Большая Черниговка» - Мокша – Коммунар» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Самара – Большая Черниговка» - Ледяйка» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Самара – Большая Черниговка» - Большая Дергуновка» (4 категории, 2 полосы движения).

Автодорога федерального значения М-32 совпадает с восточной границей сельского поселения.

Расстояние от села Мокша до областного центра Самара составляет 73,5 км,  до районного центра Большая Глушица – 38,5 км.

#### 2.4.4.2. Трубопроводный транспорт

Вдоль восточной границы сельского поселения Мокша с севера на юг проходят магистральные нефтепроводы: «Гурьев-Куйбышев», «"Уфа - Западное направление" – Большая Глушица», газопроводы: «Оренбург-Самара Отвод на ГРС-99», «Оренбург-Самара Отвод на ГРС-24», а также линии связи.

#### 2.4.4.3. Сеть улиц и дорог населённых пунктов

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам различного функционального назначения.

Все территории села Мокша связаны единой системой улиц и дорог, обеспечивающих надёжность транспортных связей между жилыми массивами, территориально разделёнными естественными и искусственными преградами и другими элементами планировочной структуры. Связь западной части села с восточной осуществляется через мост.

В посёлке Ледяйка три улицы расположены параллельно друг другу, перпендикулярной им улицы нет.

В посёлке Коммунар две улицы – Центральная и Верхняя. В посёлке Степной только одна – ул. Степная.

Улицы населённых пунктов асфальтированные и грунтовые.

Характеристика улично-дорожной сети населенных пунктов с.п. Мокша  представлена в таблице 9.

Таблица 9

Характеристика автомобильных дорог общего пользования с.п. Мокша

| № п./п. | Наименование автодороги (улицы) | Общая протяженность | В том числе с покрытием |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асф./бет. | Грунтовое |
|  | с. Мокша |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога по ул.. Молодежной | 1,046 | 0,6 | 0,446 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул..Кавказской | 1,2 | 0,85 | 0,35 |
| 3 | Автомобильная дорога по ул..Юбилейной | 1,25 | 1,25 | - |
| 4 | Автомобильная дорога по ул..Ново-Александровка | 0,95 |  | 0,95 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул..Табаковка | 0,2 |  | 0,2 |
| 6 | Автомобильная дорога проезд от ул. Кавказской до ул. Юбилейной | 0,3 | 0,3 |  |
| 7 | Автомобильная дорога проезд от ул. Юбилейной до ул. Молодежной | 0,3 | 0,3 |  |
|  | Итого по с. Мокша | 5,246 | 3,3 | 1,946 |
|  | п. Коммунар |  |  |  |
| 8 | Автомобильная дорога по ул..Центральной в п. Коммунар | 0,45 |  | 0,45 |
| 9 | Автомобильная дорога по ул..Верхней в п.Коммунар | 0,6 |  | 0,6 |
| 10 | Автомобильная дорога проезд от ул. Центральной до ул. Верхней | 0,2 |  | 0,2 |
|  | Итого по п. Коммунар | 1,25 |  | 1,25 |
|  | п. Ледяйка |  |  |  |
| 11 | Автомобильная дорога по ул..Молодежной | 0,65 |  | 0,65 |
| 12 | Автомобильная дорога по ул..Центральной | 0,65 |  | 0,65 |
| 13 | Автомобильная дорога по ул..Центральной к дому 22 | 0,2 |  | 0,2 |
| 14 | Автомобильная дорога по ул..Набережной | 0,45 |  | 0,45 |
|  | Итого по п. Ледяйка | 1,95 |  | 1,95 |
|  | п. Степной |  |  |  |
| 15 | Автомобильная дорога по ул..Степной в п. Степной | 0,45 |  | 0,45 |
|  | Итого по п. Степной | 0,45 |  | 0,45 |
|  | Всего: | 8,896 | 3,3 | 5,596 |

Общая протяженность улиц составляет 8,896 км, в том числе по покрытию: асфальт – 3,3 км, щебень – 0,0 км, грунт – 5,596 км.

При въезде в село Мокша на дороге по ул. Тамбовка имеется автомобильный мост в хорошем состоянии. По дороге, соединяющей улицы Тамбовку и Юбилейную имеется дамба с проездом, нуждающаяся в реконструкции. Далее мостовой переход, соединяющий левое и правое побережья р. Вязовки. Во время весеннего половодья он был практически разрушен, для восстановления связи между жилыми районами села требуется новое строительство моста.

#### 2.4.4.4. Сеть общественного пассажирского транспорта

В границах населённых пунктов сельского поселения Мокша обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. По территории  поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами по дорогам общего пользования постоянными  маршрутами,  связывающими населенные пункты поселения с административными центрами района (с. Большая Глушица) и агломерации (г.о. Самара). Связь осуществляется общественным транспортом по маршрутам:

-   «Самара - Мокша – Александровка» (4 рейса в неделю);

- «Большая Глушица – Александровка – Мокша» (6 раз в неделю).

Остановка общественного транспорта находится в с. Мокша на улице Юбилейной, у магазина «Фея».

#### 2.4.4.5. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Хранение личного транспорта в населенных пунктах с.п. Мокша осуществляется преимущественно на приусадебных участках, а также в индивидуальных гаражах, расположенных внутри кварталов жилых домов. На территории производственной зоны, за западными границами села Мокша, расположены площадки для хранения сельхозтехники.

### 2.4.5. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков  очистных сооружений канализации, понизительных подстанций,  отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро  -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Инженерное обеспечение населенных пунктов сельского поселения Мокша включает в себя:

1. Водоснабжение

2. Водоотведение

3. Теплоснабжение

4. Газоснабжение

5. Электроснабжение

6. Связь.

#### 2.4.5.1. Водоснабжение

Село Мокша – а/ц.

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из открытого  водозабора (пруд Майский в 5 км юго-восточнее села). Вода подаётся на НФС. С НФС насосами К-80/100 вода подаётся в сеть ф150 мм. Оборудование НФС сильно изношена. Износ 99%, требуется замена.

В схему системы водоснабжения включены кольцевые и тупиковые сети водопровода ф76-100 мм, общей протяженностью 27 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб – сталь, а/ц., ПВХ. Износ труб 85%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Для пожаротушения используются 14 пожарных гидрантов (4 рабочих, остальным требуется замена).

Посёлок Степной

Централизованное водоснабжение в поселке отсутствует. Питьевую воду привозят из с. Мокша и с. Александровка.

Посёлок Коммунар, посёлок Ледяйка

Централизованное водоснабжение в поселке отсутствует. Питьевую воду привозят. Сети технической воды из стальных и ПВХ труб ф50 мм. Износ 85%.

Пожаротушение осуществляется из открытых водоёмов.

#### 2.4.5.2. Водоотведение

Село Мокша – а/ц, посёлок Коммунар, посёлок Ледяйка, посёлок Степной

Централизованная канализация отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация в поселках – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

#### 2.4.5.3. Теплоснабжение

Село Мокша – а/ц.

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здания  школы и детского сада.

Источником тепла является мини котельная №8, расположенная на ул.Юбилейная 13а, котлы типа Микро 50 - 2шт и  Микро 100 - 2шт (установленная мощность 100+200 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки. Общая протяженность — 0,30 км.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающие на газе.

Посёлок Ледяйка

Централизованным теплоснабжением в поселке обеспечиваются здания  школы и детского сада.

Источником тепла является мини котельная №9, расположенная на ул. Центральной 10а, котел типа КСТГВ-20 - 1шт (установленная мощность 20 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки. Общая протяженность — 0,04 км.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающие на газе.

Посёлок Коммунар, посёлок Степной

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Источниками теплоснабжения служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на электричестве или твердом топливе.

#### 2.4.5.4. Газоснабжение

Село Мокша – а/ц.

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №24. По  подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа из стали Ǿ 100 мм газ поступает в ШГРП№74 на ул.Советской, №72 на ул.Специалистов, №73 мастерская “Степные Зори” (собст.-Волгатех-99) с регуляторами РДНК-400 и ШГРП№75   с регулятором РДНК-400, ШГРП№99, №101, №103 (област.собст.) с регуляторами РДГК-10М, ШГРП№100 (собст. ОАО СамРЭК) с регулятором РДНК-400 и ШГРП№102 (собст. ОАО СамРЭК) с регулятором  РДГК-10М, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д. - (0,3-0,6 МПа) Ǿ 100-200 мм –10,599 км. Трубы – сталь.

- н.д. - 7,901 км. Ǿ 25-150 мм. Трубы –  сталь.

Посёлок Ледяйка

Источником газоснабжения сетевым природным газом поселка является АГРС №24. По  подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа из полиэтилена Ǿ 110 мм газ поступает в ШГРП№68 на ул.Центральной (собст.-Волгатех-99) с регулятором РДНК-400, РДС-1,12, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ǿ 100 мм –9,20 км. Трубы – полиэтилен, сталь.

- н.д- 3,589 км. Ǿ15-150 мм. Трубы –  сталь.

Посёлок Коммунар, посёлок Степной

Централизованным газоснабжением  данные населенные пункты не обеспечены.

#### 2.4.5.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения сельского поселения Мокша (поселок Коммунар, поселок Ледяйка, село Мокша, поселок Степной) являются головные подстанции ПС «Дергуновка»  напряжением 35/10 кВ, расположенная в селе Большая Дергуновка и ПС «Александровка» напряжением 35/10 кВ, расположенная в селе Александровка. Балансовая принадлежность подстанции филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети».

Таблица 10

Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Мокша

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: местоположение количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | ПС 35/10кВ «Дергуновка» с.Большая Дергуновка ПС 35/10кВ «Александровка» с.Александровка |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6-10 кВ: кабельные, сечением воздушные, сечением |  |

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10 кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ по сетям 0,4 кв. Владельцами сетей 10 кВ и 0,4 кВ, подстанций 10/0,4 кВ являются ОАО»МРСК ВОЛГИ», «Самарские распределительные сети» и ЗАО «ССК». Данные по сетям и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Таблица 11

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в с.п. Мокша, питающихся по ЛЭП 10 кВ

| № пп | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ОАО»МРСК ВОЛГИ» |  |
| 1 | КТП 302/400 | с.Мокша |
| 2 | КТП 304/63 | с.Мокша |
| 3 | КТП 305/250 | с.Мокша |
| 4 | КТП 306/100 | с.Мокша |
| 5 | КТП 309/100 | с.Мокша |
| 6 | КТП 310/250 | с.Мокша |
| 7 | КТП 311/160 | с.Мокша |
| 8 | КТП 318/100 | с.Мокша |
| 9 | КТП 324/160 | с.Мокша |
| 10 | КТП 1107/250 | п.Ледяйка |
| 11 | КТП 1102/100 | п.Степной |
| 12 | КТП 315/400 | п.Коммунар |
| 13 | КТП 314/100 | п.Коммунар |
|  | ЗАО»ССК». |  |
| 14 15 | КТП 323/400 КТП 326/63 | с.Мокша с.Мокша |

#### 2.4.5.6. Электросвязь

Телефонную связь в сельском поселении Мокша обеспечивает ОАО «ВолгаТелеком» Самарский филиал Новокуйбышевский межрайонный центр электросвязи.

По адресу с.Мокша, ул.Юбилейная, д.12, кв.1 располагается ОС АТСК-50/200 ёмкостью на 100 номеров. Распределительные телефонные шкафы в населённом пункте отсутствуют.

Сельское поселение Мокша обеспечивается сотовой подвижной радиотелефонной связью.

### 2.4.6. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

В селе Мокша нет организованных парков зелёных насаждений. Но много водоёмов: пруды в восточной части села, река Вязовка в западной. Берега заросли ивами.

В посёлках Ледяйка, Степной жители имеют возможность отдыхать на берегах прудов, расположенных за границами населенных пунктов. В посёлке Коммунар большой пруд расположен в центре, у западной границы небольшие пруды.

К насаждениям ограниченного пользования относится озеленение приусадебных участков и территорий учреждений культурно-бытового назначения.

Вокруг населенных пунктов организованы лесопосадки.

Зелёные насаждения представлены деревьями и кустарниками на участках общественных зданий, фруктовыми садами на приусадебных участках.

Озеленение села Мокша незначительное, растут ивы, на приусадебных участках высажены плодово-ягодные культуры.

В настоящее время благоустройство территорий населённых пунктов сельского поселения выполнено без организации вертикальной планировки, не решен вопрос отвода ливневых и талых вод. Поверхностные сточные воды с селитебной территории самотеком сбрасываются по рельефу в пониженные места.

Необходимо провести благоустройство улиц и проездов, включающее асфальтирование проезжей части и тротуаров, устройство щебеночного покрытия обочин, посев трав, посадка деревьев, устройство газонов, установка скамеек и урн.

### 2.4.7. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В состав зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах включаются земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а так же зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного производства, до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и застройки.

Основная отрасль экономики сельского поселения Мокша – сельское хозяйство. На полях поселения основные площади заняты зерновыми культурами: озимая рожь, яровая пшеница, ячмень. Основной продовольственной культурой является подсолнечник. Главной сельскохозяйственной продукцией – молочная.

Огороднических объединений, территорий садоводческих объединений и участков индивидуальных садоводов на территории населённых пунктов сельского поселения Мокша нет.

В настоящее время значительная часть земель, предназначенных для ведения сельского хозяйства, обрабатывается. На востоке и на западе от с. Мокша, за  границами населенного пункта, сохранились производственные  площадки действующих предприятий  (таблица 12).

Таблица 12

Объекты производственного, сельскохозяйственного и коммунально-складского назначения

| №№ п./п. | Наименование | Профиль деятельности | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ферма КРС на 300 голов ООО «Степные зори» (Сх2-3) | Производство с/х.продукции | с. Мокша, на западе, за границами н.п. |
| 2.2 | МТС и площадка для хранения техники (Сх2-3) | Хранение с/х. техники | с. Мокша, на западе, за границами н.п. |
| 2.3 | Зерносклад и зерноток (Сх2-4) | Хранение с/х. продукции | с. Мокша, на западе, за границами н.п. |
| 2.4 | Площадка для хранения техники, фуражный двор (Сх2-4) | Хранение с/х. техники | с. Мокша, на западе, за границами н.п. |
| 2.5 | Склад ГСМ (П1-4) | Хранение ГСМ | с. Мокша, на западе, за границами н.п. |
| 2.6 | С/х.предприятие ООО «Степные зори»: зерноток, МТМ, склад (Сх2-4) | Хранение и обработка зерна | с. Мокша, на востоке в границах села |
| 2.7 | Овцеводческая ферма (Сх2-0) | Не действует | с. Мокша, на востоке за границами н.п. |
| 2.8 | Свиноферма (Сх2-0) | Не действует | п. Коммунар, на северо-западе у границ н.п. |
| 2.9 | Подсобное хозяйство завода «Прогресс» | Не действует | п. Коммунар, на северо-востоке за границами н.п. |
| 2.10 | Склад ГСМ (П1-0) | Не действует | п. Ледяйка, на юге за границами н.п. |
| 2.11 | МТС (Сх2-0) | Не действует | п. Ледяйка, на юге за границами н.п. |

### 2.4.8. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

Зона специального назначения включает в себя кладбища, свалки бытовых отходов, скотомогильники и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон. Основная ее функция – обслуживание специфических функций населённого пункта.

Кладбища

В селе Мокша кладбище расположено в восточной части, справа от въезда в административный центр поселения. Занимаемая им площадь составляет 2,32 га. Санитарно-защитная зона – 50 м до жилой застройки – соблюдается, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В посёлке Ледяйка кладбище расположено в юго-восточной части и занимает площадь 0,3 га, СЗЗ соблюдена.

Кладбище в посёлке Степной расположено в юго-восточной части населённого пункта, занимаемая площадь – 0,08 га.

В посёлке Коммунар кладбище располагается за северо-западной границей посёлка, его площадь 0,15 га; в 2440 м на северо-восток от п. Коммунар (площадь 0,06 га); в 7250 м на юго-восток от п. Коммунар (площадь 0,17 га).

Свалки

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона для свалок составляет 1000 м.

Твердые бытовые отходы с. Мокша размещаются на двух несанкционированных свалках:

- За северной границей с. Мокша;

- В 300 м на юг от п. Ледяйка.

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с.п. Мокша подлежат ликвидации.

Скотомогильники

Скотомогильники в сельском поселении Мокша построены хозяйственным способом и не соответствуют ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации, уничтожения биологических отходов. Они располагаются за северо-западными границами села Мокша, посёлка Коммунар, за юго-западной границей посёлка Степной. Рядом с посёлком Ледяйка скотомогильников нет.

Для всех скотомогильников, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

Существующие скотомогильники необходимо закрыть, и построить биотермическую яму в селе Мокша для сбора и утилизации биологических отходов из посёлков Коммунар, Ледяйка и Степной.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Р.Ф. Ст. 1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

#### 2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с.п. Мокша  располагается 11 памятников археологии (таблица 13).

Таблица 13

Памятники археологии на территории с.п. Мокша

| N | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |
| 1 | Мокша I | кург. мог. | Мокша | 7 км юз | не опред. | 3,50 |
| 2 | Мокша I | кург. один. | Мокша | 1,5 км зюз | не опред. | 1,70 |
| 3 | Мокша II | кург. мог. | Мокша | 12 км юв | не опред. | 4,50 |
| 4 | Мокша IV | кург. мог. | Мокша | 4 км вюв | не опред. | 24,00 |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |
| 5 | Мокша II | кург. один. | Мокша | 1,8 км ююв | не опред. | 0,00 |
| 6 | Мокша V | кург. мог. | Мокша | 6,5 км ююв | не опред. | 0,00 |
| 7 | Мокша VI | кург. мог. | Мокша | 6,8 км ююв | не опред. | 0,00 |
| 8 | Мокша VII | кург. мог. | Мокша | Ю окраина села | не опред. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2009 году |
| 9 | Мокша III | кург. один. | Мокша | 1,65 км ю | не опред. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2011 году |
| 10 | Мокша IV | кург. один. | Мокша | 0,15 км с | не опред. | 0,00 |
| 11 | Мокша V | кург. один. | Мокша | 0,84 км з | не опред. | 0,00 |

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия регионального значения;

- объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проект зоны охраны объектов историко-культурного наследия с.п. Мокша включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Большеглушицкий располагается 6 особо охраняемых природных территорий:

    - Истоки р. Каралык;

    - Колок Дубовенький;

    - Попов сад;

    - Фрунзенско-Каралыкская лесная полоса.

    - Вязовская ковыльная степь (частично)

    - Богдановская сыртовая ковыльная степь (частично)

В границах сельского поселения Мокша особо охраняемых природных территории не выявлено.

### 2.5.2. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1.  Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Мокша представлен в таблице 14.

Таблица 14

Объекты производственного, сельскохозяйственного и коммунально-складского назначения

| №№ п./п. | Наименование | Местоположение | Состояние | Радиус СЗЗ,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ферма КРС на 300 голов ООО «Степные зори» | с. Мокша, на западе, за границами н.п. | Действующая | 300 |
| 2.2 | МТС и площадка для хранения техники | с. Мокша, на западе, за границами н.п. | Действующие | 300 |
| 2.3 | Зерносклад и зерноток | с. Мокша, на западе, за границами н.п. | Действующие | 100 |
| 2.4 | Площадка для хранения техники, фуражный двор | с. Мокша, на западе, за границами н.п. | Действующая Не действующий | 100 |
| 2.5 | Склад ГСМ | с. Мокша, на западе, за границами н.п. | Действующий | 100 |
| 2.6 | С/х.предприятие ООО «Степные зори»: зерноток, МТМ, склад | с. Мокша, на востоке в границах села | Действующие | 100 |
| 2.7 | Овцеводческая ферма | с. Мокша, на востоке за границами н.п. | Недействующая | нет |
| 2.8 | Свиноферма | п. Коммунар, на с-западе у границ н.п. | Недействующая | нет |
| 2.9 | Подсобное хозяйство завода «Прогресс» | п. Коммунар, на с-востоке за гран. н.п. | Недействующее | нет |
| 2.10 | Склад ГСМ | п. Ледяйка, на юге за границами н.п. | Недействующий | нет |
| 2.11 | МТС | п. Ледяйка, на юге за границами н.п. | Недействующая | нет |

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

В населенных пунктах сельского поселения Мокша наличия канализационных очистных сооружений не выявлено.

#### 2.5.2.3. Кладбища

В границах сельского поселения Мокша расположены кладбища:

  - Восточная окраина с. Мокша (площадь 2,32 га);

  - В 750 м на северо-запад от п. Коммунар (площадь 0,15 га);

  - В 2440 м северо-восток от п. Коммунар (площадь 0,06 га);

  - В 7250 м на юго-восток от п. Коммунар (площадь 0,17 га);

  - Юго-восточная окраина п. Ледяйка (площадь 0,3 га);

  - Юго-восточная окраина п. Степной (площадь 0,08 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

.              2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Мокша, располагается 3 скотомогильника:

- Северо-западная окраина с. Мокша. Объект представляет собой земляную яму и не соответствует требованиям ВСП. В настоящее время захоронения не производятся;

- В 500 м на северо-запад от п. Коммунарский. Объект представляет собой земляную яму и не соответствует требованиям ВСП. В настоящее время захоронения не производятся;

- В 1700 м на запад от п. Ледяйка. Объект представляет собой земляную яму и не соответствует требованиям ВСП. В настоящее время захоронения не производятся;

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы с. Мокша размещаются на двух несанкционированных свалках:

- За северной границей с. Мокша;

- В 300 м на юг от п. Ледяйка.

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с.п. Мокша оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Мокша пересекают ЛЭП напряженностью 10 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.

#### 2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п. Мокша представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Федерального значения;

- «Самара – Большая Черниговка» (2 категории, 2 полосы движения);

Регионального значения:

- «Самара – Большая Черниговка» - Мокша – Коммунар» (4 категории,2 полосы движения);

- «Самара – Большая Черниговка» - Ледяйка» (4 категории,2 полосы движения);

- «Самара – Большая Черниговка» - Большая Дергуновка» (4 категории,2 полосы движения);

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 4 категории с двумя полосами движения составляет 65 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3.  САНИТАРНЫЕ РАЗРЫВЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Территорию сельского поселения Мокша пересекает трасса магистральных трубопроводов.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов  представлены в таблице 15.

Газораспределительные станции

В границах с.п. Мокша расположена газораспределительная станция ГРС№24.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопроводов, Следовательно, для ГРС с.п. Большая Глушица санитарный разрыв составит 100 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона от газораспределительных станций магистральных газопроводов составляет 300 м.

Таблица 15

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов с.п. Мокша

| Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- |
| Нефтепровод «Гурьев-Куйбышев» | 700 | 150 |
| Нефтепровод «"Уфа - Западное направление" - Бол.Глушица» | 150 | 75 |
| Газопровод «Оренбург-Самара Отвод на ГРС-99» | 300 | 100 |
| Газопровод «Оренбург-Самара Отвод на ГРС-24» | 150 | 75 |

### 2.5.4. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

Охранная зона автономных газораспределительных станций составляет 100 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5.  ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ  ПОЛОСЫ

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона рек  Вязовка (бассейн р. Чапаевка) и Вязовка (бассейн р. Большой Иргиз) (протяженность 34  и 18 км соответственно) составляет 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км (временные водотоки в оврагах) водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах сельского поселения Мокша составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах сельского поселения Мокша используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. ЗОНЫ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

На территории с.п. Мокша расположены месторождения нефти и горючих сланцев.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации, временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства, по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. ИНЫЕ ЗОНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл.17 ст. 76.

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Сельское поселение Мокша обслуживается подразделением пожарной охраны №132, расположенным  в с. Большая Глушица. Время прибытия первого подразделения к месту вызова не соответствует требованиям  пункта 1 статьи 76  Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. и составляет менее 20 минут. В этой связи сельское поселение нуждается в строительстве пожарного депо.

В селе Мокша для пожаротушения используются 14 пожарных гидрантов, четыре из них находятся в рабочем состоянии.  В поселках Коммунар, Степной, Ледяйка для пожаротушения используются открытые водоемы. Пожарные пирсы в населенных пунктах сельского поселения Мокша не оборудованы.

# 3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ

## 3.1.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### 3.1.1. МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ М.Р. БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ, И РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША

При осуществлении территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области (Схема утверждена постановлением Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области 30 декабря 2009 г. № 426)  в числе прочих учтены мероприятия Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 и областных и ведомственных целевых программ.

1. В сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области:

- модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и  межмуниципального значения Самарской области, конкретный перечень финансируемых мероприятий и объемы их финансирования ежегодно утверждаются приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области.

2. В сфере историко-культурного наследия:

- разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области.

3. В сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов:

- разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий;

- разработка бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий;

инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы.

- обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения;

- мероприятия по совершенствованию системы обращения с отходами производства.

### 3.1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ        МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В сфере развития транспортной инфраструктуры:

- создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения м.р. Большеглушицкий.

2. В сфере обеспечения поселений м.р. Большеглушицкий Самарской области услугами связи:

- создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения и экономики района в информации;

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий.

3. В сфере развития системы газоснабжения:

- техническая реконструкция линейной части и компрессорных станций с применением энерго- и газосберегающих технологий;

- развитие газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей;

- строительства и реконструкции газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

4. В сфере здравоохранения:

- строительство объектов здравоохранения на площадках, планируемых под комплексное освоение.

5. В сфере образования:

- реконструкция дошкольных общеобразовательных учреждений в с.Мокша, п. Ледяйка.

- реконструкция общеобразовательных учреждений в с. Мокша и п. Ледяйка.

6. В сфере физкультуры и спорта:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Мокша;

- строительство объектов физкультуры и спорта на новых площадках, планируемых под комплексное освоение;

- реконструкция плоскостных спортивных сооружений в административных центрах поселений.

7. В сфере культуры:

- реконструкция ДК в селе Мокша;

- капитальный ремонт клуба в поселке Ледяйка;

- строительство объектов культуры на площадках, планируемых под комплексное освоение.

8. По созданию условий для развития сельскохозяйственного производства:

- строительство животноводческого комплекса на 1200 голов в селе Мокша;

- реконструкция и развитие предприятий агропромышленного комплекса на территории существующих недействующих ферм, в том числе в селе Мокша.

9. Мероприятия по развитию иных объектов капитального строительства местного значения:

- строительство административного здания в с. Мокша.

9. В сфере охраны окружающей среды:

- реконструкция действующих и строительство новых сетей канализации и насосных станций межпоселенческого значения;

- реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений межпоселенческого значения, в том числе локальных, различных категорий сточных вод с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование) в селе Мокша;

- строительство ям Беккари в районе села Мокша (для посёлков Ледяйка, Степной, Коммунар);

- ликвидация, не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и т.п., с  рекультивацией занимаемых ими территорий.

- рекультивация территорий недействующих скотомогильников в районе посёлков Ледяйка, Коммунар.

- закрытие недействующего скотомогильника с последующей рекультивацией занимаемой им территорий в районе сёла Мокша.

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МОКША

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Большеглушицкий, в том числе и в сельском поселении Мокша, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Мокша.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Мокша по погодовому балансу.

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Мокша на прогнозный период ожидается некоторое сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Мокша к 2020 году сократится до 979 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – до 921 человека. Средняя убыль населения составляет 4-5 чел. в год. Рис. 14 Прогноз численности населения с.п. Мокша по погодовому балансу.

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Мокша с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Мокша рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Мокша можно разместить 624 индивидуальных участка.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человек, в сельских поселениях м.р. Большеглушицкий – 2,8 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с учетом стабилизации демографической ситуации в с.п. Мокша, снижения уровня смертности, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с.п. Мокша, при полном их освоении будет проживать 1872 человека.

В целом численность населения с.п. Мокша к 2020 году возрастет до 1728 человек, к 2033 г. – до 2887 человек. Рис. 15 Прогноз численности населения с.п. Мокша с учетом освоения резервных территорий.

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 145 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 151 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет;

- 53 подростка в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице 16 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Мокша с учетом освоения резервных территорий.

Таблица 16

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Мокша с учетом освоения резервных территорий, чел.

| №№ п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях на р. срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существую-щее положение | Расчетный срок 2033г. |  |
| 1 | Общая численность населения | 1015 | 2887 | 1872 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 189 | 538 | 349 |
|  | до 6 лет | 78 | 223 | 145 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 82 | 233 | 151 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 29 | 82 | 53 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 667 | 1898 | 1231 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 188 | 533 | 345 |

Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША

### 3.3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы:

- развитие села Мокша на расчётный срок возможно в существующих границах за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий; под новое комплексное освоение предусмотрено 4 площадки;

- развитие поселка Коммунар предусматривается за счет освоения свободных территорий в границах населенного пункта; под новое комплексное освоение предусмотрено 3 площадки;

- развитие поселка Ледяйка предусматривается за счет освоения свободных восточных территорий в границах населенного пункта; застройка на проектируемой площадке объединит сложившиеся параллельные улицы в единое целое;

- развитие поселка Степной возможно в границах населенного пункта за счет освоения свободных территорий, на которых можно разместить 3 небольшие площадки под новое строительство.

Площадки под перспективное освоение определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Архитектурно-планировочное решение с. Мокша в полном объеме учитывает сложившуюся структурную организацию и подчинено ей, что направлено на сохранение привычного функционирования населенного пункта.

### 3.3.2. РАЗВИТИЕ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Функциональное зонирование выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенных для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного обеспечения;

- зоны рекреационного назначения, включающей территории естественных природных ландшафтов, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы), объектов сельскохозяйственного назначения; дач, участков для садоводства и огородничества;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов и на новых площадках, расположенных за их пределами. Предполагается усадебная застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами.

Так как в сельской малоэтажной индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью, равная 150 кв.м.

Размеры земельных участков для индивидуального строительства утверждены «Решением Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области» №372 от 17 апреля 2009 года: минимальный размер 1000 кв.м, максимальный – 5000 кв.м.

Генеральным планом  предусматривается:

Село Мокша

Уплотнение существующей застройки (фрагментарно):

- по ул. Ново-Александровской – строительство 10 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 1500 кв. м, расчётная численность населения составит 30 человек.

Новое строительство:

- Площадка №1 – строительство 329 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 49350 кв. м, расчётная численность населения составит 987 человек.

- Площадка №2 – строительство 43 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 6450 кв. м, расчётная численность населения составит 129 человек.

- Площадка №3 – строительство 45 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 6750 кв. м, расчётная численность населения составит 135 человек.

- Площадка №4 – строительство 87 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 13050 кв. м, расчётная численность населения составит 261 человек.

Всего по селу Мокша – строительство 514  индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 77100 кв. м, расчётная численность населения составит 1542 человека.

Поселок Коммунар

Новое строительство:

- Площадка №5 – строительство 17 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 2550 кв. м, расчётная численность населения составит 51 человек.

- Площадка №6 – строительство 14 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 2100 кв. м, расчётная численность населения составит  42 человека.

- Площадка №7 – строительство 25 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 3750 кв. м, расчётная численность населения составит 75 человек.

Всего по поселку Коммунар – строительство 56  индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 8400 кв. м, расчётная численность населения составит 168 человек.

Поселок  Степной

Новое строительство:

- Площадка №8 – строительство 11 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 1650 кв. м, расчётная численность населения составит 33 человека.

- Площадка №9 – строительство 14 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 2100 кв. м, расчётная численность населения составит  42 человека.

- Площадка №10 – строительство 12 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 1800 кв. м, расчётная численность населения составит 36 человек.

Всего по поселку Степной  – строительство 37  индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 5550 кв. м, расчётная численность населения составит 111 человек.

Поселок Ледяйка

Уплотнение существующей застройки (фрагментарно)

- по ул. Центральной – строительство 3 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 450 кв. м, расчётная численность населения составит 9 человек.

Новое строительство:

- Площадка №11 – строительство 14 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 2100 кв. м, расчётная численность населения составит  42 человека.

Всего по поселку Ледяйка – строительство 17 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 2550 кв. м, расчётная численность населения составит 51 человек.

Всего по с.п. Мокша. – строительство 624 индивидуальных жилых домов, ориентировочной общей площадью 93600 кв. м, расчётная численность населения составит 1872 человека.

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 93600  кв. м. Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда (19990 кв.м.) и перспективного строительства составит 113590 кв. м. Общая численность населения составит 2887 человек (существующая численность населения 1015 человек).

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 39,3 кв. м /чел.

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того, перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт объектов обслуживания представлен в таблице 17.

Таблица 17

Расчет нормативной обеспеченности сельского поселения Мокша

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет приведен на перспективную численность населения 2887 чел.

| № п./п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная обеспеченность на 1 тыс.чел. | Необходимая мощность объектов | Существующая мощность объектов | Мощность планируемых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения народного образования: |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста | 156 | 90 | 66 в с. Мокша 40, в п. Коммунар 10, в п. Ледяйка 16 |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет + 75% детей от 16 до 17 лет | 234+61=295 | 192 | 103 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% детей от общего числа школьников | 30 | 0 | 30 мест в школе |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 1 | 1 |
| 2.2 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 2,3 | 0,09 | 2,21 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола на 2 тыс. жителей | 200 | 577 | 162 | 360 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 289 | 0 | 300 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 0,2 | 577 | 110 | 390 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед.хранения читальное место | 6 5 | 17,3 14,4 | 10,0 42 | 6,5 0 |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 192 | 554 | 468,5 | 86 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 115 | 100 | 20 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 20 | 0 | 20 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 87 | 0 | 87 |
| 5.5 | Химчистки (самообслуживания) | кг вещей в смену | 2,5 | 7,2 | 0 | 7,2 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 20 | 0 | 20 |
| 6 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 6.1 | Отделения связи | 1 операционное место (окно) | на 1-2 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 7.1 | Гостиница | место | 6 | 17 | 0 | 20 |

*Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 3.03.2011 г.№88. «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

Расчет объектов культурно-бытового назначения произведен по действующим нормам, в соответствии Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства Самарской области от 25.12.2008 г. №496-п.

Согласно  СТП муниципального района Большеглушицкий в с.п. Мокша планируется:

- реконструкция дошкольных общеобразовательных учреждений в селе: Мокша, п. Ледяйка;

- реконструкция общеобразовательных учреждений в с. Мокша, п. Ледяйка;

- реконструкция плоскостных спортивных сооружений в административном центре поселения, с. Мокша;

- реконструкция ДК в селе Мокша и капитальный ремонт клуба в с. Ледяйка;

- строительство животноводческого комплекса на 1200 голов, в селе Мокша;

- реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений межпоселенческого значения в селе Мокша;

- строительство Физкультурно-оздоровительного центра в с. Мокша;

- строительство административного здания в с. Мокша;

- строительство ямы Беккари в районе села Мокша,

- рекультивация территорий недействующих скотомогильников в районе посёлков Ледяйка, Коммунар;

- рекультивация территории недействующего скотомогильника в районе села Мокша.

Согласно расчету по Генеральному плану планируется:

Реконструкция:

- детского сада в с. Мокша - 3.1;

- здания бывшей школы (4.3) в п. Коммунар для размещения детского сада на 10 мест – 3.2 и клуба на 30 мест – 8.4;

- общеобразовательной школы в с. Мокша с увеличением площади на 100 мест - 4.1;

- комплекса «школа - детский сад» в п. Ледяйка (14 мест в начальной школе и 16 мест в группе детского сада) - 4.2;

- СДК в с. Мокша с расширением зрительного зала на 370 мест - 8.1;

- библиотеки в с. Мокша с увеличением емкости на 5 тыс. книг - 8.2;

- клуба в п. Ледяйка с увеличением площади для расширения зрительного зала на 20 мест и размещения библиотеки на 1,5 тыс.книг - 8.3;

- здания конторы ООО «Степные зори» (13.2) в с. Мокша для размещения администрации сельского поселения – 13.1, почты – 14.2 и центра социального обслуживания – 6.1;

- здания бани в с. Мокша для размещения комплексного предприятия бытового обслуживания (бани на 18 помывочных мест, прачечной на 80 кг белья в смену, химчистки на 7 кг вещей в смену) - 12.1;

- здания бани в п. Ледяйка для размещения комплексного предприятия бытового обслуживания (бани на 4 помывочных места, прачечной на 10 кг белья в смену) - 12.2;

- здания бывшего отделения банка (14.1) в с. Мокша для размещения гостиницы на 20 мест – 15.1 и предприятия бытового обслуживания на 20 рабочих мест (мастерские, ателье, парикмахерская) – 11.1.

Строительство:

- детского сада на 40 мест в с. Мокша на новой площадке №1 - 3.1;

- аптеки при ОВОП в с. Мокша 5.1;

- ФАП в п. Ледяйка 5.2;

- Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, площадью водного зеркала 300 кв.м. в с. Мокша 7.1;

- комплексной спортивной площадки при ФОК в с. Мокша площадью 0,55 га - 7.2;

- спортивной площадки в с. Мокша, в южной рекреационной зоне, площадью 0,55 га - 7.3;

- спортивной площадки в с. Мокша, на новой пл. №4,  площадью 0,16 га - 7.4;

- спортивной площадки с. Мокша, на новой пл. №3,  площадью 0,16 га - 7.5;

- спортивной площадки в с. Мокша, на новой пл. №2, площадью 0,16 га - 7.6;

- спортивной площадки в с. Мокша, на новой пл. №1, площадью 0,16 га - 7.7;

- спортивной площадки в п. Коммунар, площадью 0,16 га - 7.8;

- спортивной площадки в п. Степной, площадью 0,16 га - 7.9;

- спортивной площадки в п. Ледяйка, площадью 0,16 га - 7.10;

- магазина в с. Мокша, на ул. Юбилейной в южной части, торговой  площадью 31 м2  - 9.1;

- магазина в с. Мокша, на новой пл. №1, торговой  площадью 31 м2 -  9.2;

- магазина в п. Коммунар, торговой  площадью 12 м2 -  9.3;

- магазина в.п. Степной, торговой площадью   12 м2 -  9.4;

- кафе на 20 мест в с. Мокша, на новой площадке №1 – 10.1

- здания конторы ООО «Степные зори» в с. Мокша  - 13.2.

#### 3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

Производственные и коммунально-складские зоны в сельском поселении Мокша планируется развивать на существующих площадках в границах и за границами населённых пунктов. В производственных и коммунально-складских зонах учтены также территории санитарно-защитных зон, размеры которых обусловлены классом опасности производства.

Генеральным планом предусматривается освоение территорий нефункционирующих  в настоящее время предприятий для размещения  новых объектов  производственного назначения.

Формирование новых мест приложения труда позволит привлечь внешних мигрантов и улучшить демографическую ситуацию в сельском поселении. Территория, отведенная для освоения под жилищное строительство, может принять 1800 и более человек, что предусмотрено настоящим Генеральным планом.

Рекомендации по освоению производственных площадок  под новое освоение представлены в разделе 3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования.

#### 3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Мокша предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторам) по согласованию с администрацией поселения.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1. Водоснабжение

2. Водоотведение

3. Теплоснабжение

4. Газоснабжение

5. Электроснабжение

6. Связь.

##### 3.3.2.4.1. Водоснабжение

Село Мокша – а/ц.

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- - ввиду увеличения численности населения необходимы реконструкция и расширение существующего водозабора, увеличив производительность на 545 м3/сут., проектирование и строительство очистных сооружений с использованием новых технологий водоподготовки. Выбор очистки производится после проведения технологических анализов воды источника. Качество воды после очистки должна быть соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода»;

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.

Согласно проекту Генерального плана предусмотрено:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё вышеперечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек. в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов. Запроектировано строительство пирса.

Посёлок Коммунар, посёлок Ледяйка, посёлок Степной

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- - ввиду увеличения численности населения необходимо проектирование и строительство водозабора, насосной станции, станции водоподготовки (водоочистной станции)  с использованием новых технологий водоподготовки.  Выбор очистки производится после проведения технологических анализов воды источника. Качество воды после очистки должна быть соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода»;

- - п. Коммунар - производительностью 114 м3/сути  ВБ 100м3.

- - п. Ледяйка - производительностью 100 м3/сути  ВБ 100м3.

- - п. Степной - производительностью 117 м3/сути  ВБ 100м3.

- Местоположение водозабора будет уточняться на стадии рабочего проектирования после проведения гидрогеологических изысканий. Ориентировочно на  юго-востоке села. ВБ на юго-западе поселка.

Согласно проекту Генерального плана предусматривается:

- - проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства

- - установка  приборов учета расхода воды

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек. в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из  проектируемых пожарных гидрантов. Запроектировано строительство пирса.

Таблица 18

Расходы воды на новое строительство

| № п.п. | Площадки застройки | Кол-во лю-дей, чел. | Водопотребление | Протяжен-ность сетей h км | Водо-отвед-ение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. питьевое max | Пожа-ротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч. |  |  |  |  |
|  | Село Мокша – а/ц Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | Ул. Ново-Александровка 10 однокв. ж. д | 30 | 7.2 | 1.76 | 54 | 2.1 |  | 7.2 |  |
| 1.2 | Строительство ФОК с бассейном 300м2 |  | 20.00 подпит х-быт. 22.00 | запол 30.00 х-быт. 12.00 |  |  |  | техн. 20.00 х-быт 22.00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Новое строительство |
| 1.3 | Площадка № 1 329 инд. ж. д. | 987 | 236.88 | 25.66 | 54 | 34.55 | 9.517 | 236.88 | 8.563 |
| 1.4 | Площадка № 2 43 однокв. ж. д. | 129 | 30.96 | 6.71 | 54 | 9.03 | 0.639 | 30.96 | 0.805 |
| 1.5 | Площадка № 3 45 однокв. ж. д. | 135 | 32.40 | 7.02 | 54 | 9.45 | 1.515 | 32.40 | 1.212 |
| 1.6 | Площадка № 4 87 однокв. ж. д. | 261 | 62.64 | 10.18 | 54 | 18.27 | 3.218 | 62.64 | 2.749 |
| 1.7 | Внутри площад. сети |  |  |  |  |  |  |  | К-2.756 НК-4.235 |
| 1.8 | Гостиница на 20 мест |  | 4.6 |  |  |  |  | 4.6 |  |
|  | Итого |  | 544.08 |  |  |  | 14.889 | 416.68 | К-16.081 НК-4.235 |
|  | Посёлок Комммунар Новое строительство |
| 2.1 | Площадка № 5 17 инд. ж. д. | 51 | 12.24 | 2.98 | 54 | 3.57 | 0.505 | 12.24 |  |
| 2.2 | Площадка № 6 14 инд. ж. д. | 42 | 10.8 | 2.46 | 54 | 2.94 | 0.296 | 10.08 |  |
| 2.3 | Площадка № 7 25 инд. ж. д. | 75 | 18.00 | 4.39 | 54 | 5.25 | 1.050 | 18.00 |  |
| 2.4 | Внутри площад. сети |  |  |  |  |  | 1.317 |  |  |
|  | Итого |  | 106.08 |  |  |  | 3.168 | 40.32 |  |
|  | Посёлок Ледяйка Уплотнение существующей застройки |
| 3.1 | Ул. Центральная 3 однокв. ж. д | 9 | 2.16 | 0.53 | 54 | 0.63 |  | 2.16 |  |
| 3.2 | Внутри площад. сети |  |  |  |  |  | 1.374 |  |  |
|  | Новое строительство |
| 3.3 | Площадка № 11 14 однокв. ж. д. | 42 | 10.8 | 2.46 | 54 | 2.94 | 0.424 | 10.08 |  |
|  | Итого |  | 69.81 |  |  |  | 1.798 | 12.24 |  |
|  | Посёлок Степной Новое строительство |
| 4.1 | Площадка № 8 11 инд. ж. д. | 33 | 7.92 | 1.93 | 54 | 2.31 | 0.452 | 7.92 |  |
| 4.2 | Площадка № 9 14 инд. ж. д. | 42 | 10.8 | 2.46 | 54 | 2.94 | 0.363 | 10.08 |  |
| 4.3 | Площадка № 10 12 инд. ж. д. | 36 | 8.64 | 2.11 | 54 | 2.52 | 0.415 | 36.00 |  |
|  | Итого |  | 115.77 |  |  |  | 1,230 | 54.00 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 835.74 |  |  |  | 21.085 | 523.24 | К-16.081 НК-4.235 |
|  | Т.Э.П. |  | 0.836 тыс. м3/сут |  | 21.085 | 0,523 тыс. м3/сут | К-16.081 НК-4.235 |

Планируются объекты производственного назначения.

##### 3.3.2.4.2. Водоотведение

Село Мокша – а/ц.

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- в связи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки, с учетом стоков всего сельского поселения. Производительность КОС 650м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них;

- сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для новой застройки до строительства канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Посёлок Коммунар, посёлок Ледяйка, посёлок Степной

Централизованная канализация отсутствует.

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующей застройки значительно увеличивается, для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора. В последствии на КОС с. Мокша.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора». Мероприятия по организации водоснабжения и водоотведения населения в границах поселения, представлены в таблице 19.

Таблица 19

Объекты капитального строительства

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | Значение (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор с. Мокша | Обеспечивается из открытого водозабора (пруд Майский в 5 км юго-восточнее села) | Увеличить производительность 545 м3/сут. | В зоне сельскохозяйственного использования | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.2 | Насосная станция с. Мокша | На ул. Юбилейной | Увеличить производительность 545 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.3 | Стан. водоподгот (водоочистная станция) с. Мокша | На ул. Юбилейной | Производительностю 610 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.4 | Водозабор п. Коммунар | На западе поселка | производительность 114 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.5 | Насосная станция п. Коммунар | На западе поселка | производительность 114 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.6 | Стан. водоподгот (водоочистная станция) п. Коммунар | На западе поселка | производительность 114 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.7 | Водонапорная башня п. Коммунар | Уточнить в рабочем проектирование Ориент. на юго-востоке поселка | 100 м3 | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.8 | Водозабор п. Ледяйка | На юго-востоке за границей поселка | производительность 100 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.9 | Насосная станция п. Ледяйка | На юго-востоке за границей поселка | производительность 100 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.10 | Стан. водоподгот (водоочистная станция) п. Ледяйка | На юго-востоке за границей поселка | производительность 100 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.11 | Водонапорная башня п. Ледяйка | Уточнить в рабочем проектирование Ориент. на северо-западе поселка | 100 м3 | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
| 20.12 | Водозабор п. Степной | В центре поселка | производительность 117 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.13 | Насосная станция п. Степной | В центре поселка | производительность 117 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.14 | Стан. водоподгот (водоочистная станция) п. Степной | В центре поселка | производительность 117 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.15 | Водонапорная башня п. Степной | Уточнить в рабочем проектирование Ориент. на юго-западе поселка | 100 м3 | В общественно-деловой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Мокша | Площадка N 1 | L= 9.517 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Мокша | Площадка N 2 | L= 0.639 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Мокша | Площадка N 3 | L= 1.515 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Мокша | Площадка N 4 | L= 3.218 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Коммунар | По ул. Центральная, Верхняя | L= 1.317 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Коммунар | Площадка N 5 | L= 0.505 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Коммунар | Площадка N 6 | L= 0.296 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Коммунар | Площадка N 5 | L= 1.425 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Ледяйка | По ул. Молодёжная, Цен тральная, Набережная | L= 1.374 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Ледяйка | Площадка N 11 | L= 0.424 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Степной | Площадка N 8 | L= 0.452 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Степной | Площадка N 9 | L= 0.363 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Степной | Площадка N 10 | L= 0.415 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 20.16 | КОС с. Мокша | На севере за границей села на тер. с.п. Мокша | Производительность 650 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Мокша | по ул. Ново-Алексадровка, Кавказкая, Юбилейная | К-L=2.4 км КН-L=3,367 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Мокша | Внеплощадочные, на севере за границей села на тер. с.п. Мокша | К-L=0,35 км КН-L=0,87 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Мокша | Площадка N 1 | К-L=8.563 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Мокша | Площадка N 2 | К-L=0.805 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Мокша | Площадка N 3 | К-L=1.212 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Мокша | Площадка N 4 | К-L=2.749 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Мокша | У площадки N 4 | Производительность 65 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Мокша | У площадки N 3 | Производительность 100 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Мокша | У площадки N 1 | Производительность 490 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Мокша | На ул. Юбилейной | Производительность 70 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Мокша | На ул. Ново-Александровка | Производительность 130 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |

##### 3.3.2.4.3. Теплоснабжение

Село Мокша - а/ц., поселок Коммунар, поселок Степной, поселок Ледяйка

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Таблица  20

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Село Мокша |
| 1.1 | Реконструкция ООШ | +100 мест | 172 000 |
| 1.2 | Реконструкция СДК с расширением зала, библиотеки | +370 мест +5 тыс.книг | 426 400 |
| 1.3 | Реконструкция бани для предприятия коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 80 кг белья 7 кг белья, 20 мест | 126 900 |
| 1.4 | Реконструкция здания банка для гостиницы и предприятия бытового обслужив. | 20 мест 20 раб. Мест | 323 000 |
| 1.5 | ДОУ | 40 мест | 130 000 |
| 1.6 | Аптека при ОВОП |  | 16 000 |
| 1.7 | ФОК с бассейном | 300 м2 | 880 000 |
| 1.8 | Магазин общей торговой площадью | 31 м2 | 5 500 |
| 1.9 | Магазин общей торговой площадью на пл.№1 | 31 м2 | 5 500 |
| 1.10 | Кафе | 20 мест | 152 000 |
| 1.11 | Контора |  | 40 000 |
|  | Итого |  | 2 277 300 |
|  | Поселок Коммунар |
| 2.1 | Магазин общей торговой площадью | 12 м2 | 2 600 |
|  | Итого |  | 2 600 |
|  | Поселок Ледяйка |
| 3.1 | Реконструкция СДК с расширением зала, библиотеки | +20 мест +1,5 тыс.книг | 23 100 |
| 3.2 | Реконструкция бани для предприятия коммунально - бытового обслужив. с прачечной, баней | 10 кг белья 4 места | 25 400 |
| 3.3 | ФАП |  | 16 000 |
|  | Итого |  | 64 500 |
|  | Поселок Степной |
| 4.1 | Магазин общей торговой площадью | 12 м2 | 2 600 |
|  | Итого |  | 2 600 |
|  | Итого по с.п. |  | 2 347 000 |
|  | ТЭП |  | 476,44 Гкал/год. |

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

##### 3.3.2.4.4. Газоснабжение

Село Мокша - а/ц, поселок Коммунар, поселок Степной, поселок Ледяйка

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления;

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица 21

Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжён- ность сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | В кач-ве топлива для жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Мокша |
| 1.1 | Реконструкция ООШ |  |  |  | 26,98 |  |
| 1.2 | Реконструкция СДК с расширением зала, библиотеки |  |  |  | 66,89 |  |
| 1.3 | Реконструкция бани для предприятия коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 19,91 |  |
| 1.4 | Реконструкция здания банка для гостиницы и предприятия бытового обслуживания |  |  |  | 50,67 |  |
| 1.5 | ДОУ |  |  |  | 20,39 |  |
| 1.6 | Аптека при ОВОП |  |  |  | 2,51 |  |
| 1.7 | ФОК с бассейном |  |  |  | 138,04 |  |
| 1.8 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 0,86 |  |
| 1.9 | Магазин общей торговой площадью на пл.№1 |  |  |  | 0,86 |  |
| 1.10 | Кафе |  |  |  | 23,84 |  |
| 1.11 | Контора |  |  |  | 6,27 |  |
| 1.12 | Уплотнение сущест. застройки по ул. Ново-Александровской | 10 | 4,25 | 23,2 |  |  |
| 1.13 | Площадка №1 | 329 | 70,67 | 763,44 |  | Н.Д-7,10 В.Д-0,54 |
| 1.14 | Площадка №2 | 43 | 12,02 | 99,78 |  | Н.Д-0,6 В.Д-0,02 |
| 1.15 | Площадка №3 | 45 | 12,38 | 104,42 |  | Н.Д-1,36 В.Д-0,04 |
| 1.16 | Площадка №4 | 87 | 20,12 | 201,88 |  | Н.Д-3,2 В.Д-0,11 |
|  | Итого |  | 1 669,38 | Н.Д-12,26 В.Д-0,71 |
|  | Поселок Коммунар |
| 2.1 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 0,41 |  |
| 2.2 | Площадка №5 | 17 | 6,16 | 39,45 |  | Н.Д-1,46 |
| 2.3 | Площадка №6 | 14 | 5,25 | 32,49 |  | Н.Д-0,62 |
| 2.4 | Площадка №7 | 25 | 8,28 | 58 |  | Н.Д-1,12 |
|  | Итого |  | 150,04 | Н.Д-3,20 |
|  | Поселок Ледяйка |
| 3.1 | Реконструкция СДК с расширением зала, библиотеки |  |  |  | 3,62 |  |
| 3.2 | Реконструкция бани для предприятия коммунально - бытового обслуживания с прачечной, баней |  |  |  | 3,98 |  |
| 3.3 | ФАП |  |  |  | 2,51 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральная | 3 | 1,8 | 6,96 |  | Н.Д-0,16 |
| 3.5 | Площадка №11 | 14 | 5,25 | 32,49 |  | Н.Д-0,93 |
|  | Итого |  | 56,61 | Н.Д-1,09 |
|  | Поселок Степной |
| 4.1 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 0,41 |  |
|  | Площадка №8 | 11 | 4,68 | 25,53 |  |  |
| 4.3 | Площадка №9 | 14 | 5,25 | 32,49 |  | Н.Д-1,22 |
| 4.4 | Площадка №10 | 12 | 5,1 | 27,85 |  | Н.Д-0,47 |
|  | Итого |  | 101,31 | Н.Д-1,69 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 977,34 | Н.Д-18,24 В.Д-0,71 |
|  | ТЭП |  | 3,5592 млн.м3/год | Н.Д-22,75 В.Д-0,71 |

Мероприятия по организации в границах поселения тепло- и газоснабжения населения представлены в таблице 22.

Таблица 22

Объекты капитального строительства

| № п./п. | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | Значение (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ШГРП | С.Мокша на площадке №1 | производительность до 900 м3/час. | В зоне рекреации | Строительство | Сельского поселения |
| 2 | ШГРП | С.Мокша на площадке №2 | производительность до 120 м3/час. | В зоне рекреации | Строительство | Сельского поселения |
| 3 | ШГРП | С.Мокша на площадке №3 | производительность до 230 м3/час. | В зоне рекреации | Строительство | Сельского поселения |
| 4 | ШГРП | С.Мокша на площадке №4 | производительность до 230 м3/час. | В зоне рекреации | Строительство | Сельского поселения |
| 5 | ШГРП | П.Коммунар на площадке №7 | производительность до 220 м3/час. | В зоне рекреации | Строительство | Сельского поселения |
| 6 | ШГРП | П.Степной на северо-востоке села | производительность до 120 м3/час. | В зоне рекреации | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Мокша на площадке №1 | L=0,54 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Мокша на площадке №1 | L=7,1 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Мокша на площадке №2 | L= 0,02 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Мокша на площадке №2 | L=0,6 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Мокша на площадке №3 | L=0,04 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Мокша на площадке №3 | L=1,36 км |  |  | Сельского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Мокша на площадке №4 | L=3,2 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Мокша на площадке №4 | L=0,11 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Коммунар на площадке №5, ул. Центральная | L=1,46 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Коммунар на площадке №6, ул. Верхняя | L=0,62 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Коммунар на площадке №7 | L=1,12 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Степной на площадке №8, №9 | L=1,22 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Степной на площадке №10 | L=0,47 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Ледяйка на площадке №11 | L=0,93 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Ледяйка. Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральная | L=0,16 км |  |  | Сельского поселения |

##### 3.3.2.4.5. Электроснабжение

Сельское поселение Мокша

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Мокша, которое включает в себя поселок Коммунар, поселок Ледяйка, село Мокша, поселок Степной является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

- общественные здания – II-III категории,

- предприятия торговли - III категории,

- коммунальные предприятия –II категории,

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Таблица 23

Таблица расчета мощности

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединен-ная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | С.Мокша Уплотнение по ул.Ново-Александровской |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=10 2,2 22 | 1 | К существую-щим сетям | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008 г. |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=329 0,7313 241 | 1 | 241 | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008 г. |
| 2 | Наружное освещение | 24 | 1 | 24 |  |
| 3 | Магазин 31м2 | 7,75 | 0,8 | 6,2 |  |
| 4 | Спортплощадка | 3 | 1 | 3 |  |
| 5 | Кафе на 20м | 20,8 | 0,7 | 14,6 |  |
| 6 | Детсад на 40м | 50 | 0,4 | 20 |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 308,4 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 332 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт на пл.1ж.з. 1 х 160кВА-3шт на пл.1ж.з. |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,78 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 2000м по пл1 |  |  |
| 10 | Вынос ВЛ-10кВ |  | 1200М ул. Табакова |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=43 1,178 50,6 | 1 | 50,6 | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008 г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Спортплощадка | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 56,6 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 59 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт на пл.2ж.з. |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,59 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 500м |  |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=45 1,16 52,3 | 1 | 52,3 | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008 г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Спортплощадка | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 58,3 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 60,7 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт на пл.3ж.з. |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,61 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 250м |  |  |
|  | Площадка N4 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=87 0,98 85 | 1 | 85 | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008 г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Спортплощадка | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 94 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 98 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт на пл.4ж.з. часть нагрузок от ТП-322 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 400м |  |  |
| 1 | Реконструкция общеобразоват. школы с увеличением площ. на 100 мест | 25 |  | К существу-щим сетям |  |
| 1 | CДК с расширением зрит.зала до 450 м. | 170 | 1 | 170 |  |
| 2 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 3 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 183 |  |
| 4 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 250кВА-1шт в о.д. зоне ул. Юбилейная |  |
| 5 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,73 |  |  |
| 6 | Длина ВЛ-10кВ |  | 500м |  |  |
| 1 | ФОК с бассейном 300м2 | 130 | 1 | 130 |  |
| 2 | Спортплощ.0,55га | 7 | 1 | 7 |  |
| 3 | Аптека при ОВОП | 5 | 1 | 5 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 142 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 153 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 250кВА-1шт в о.д.. зоне на ул. Юбилейной |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,61 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 50м |  |  |
| 1 | Магазин 31м2 | 7,75 |  | К существую-щим сетям |  |
| 2 | Пождепо на2маш. | 30 |  | К существую-щим сетям |  |
| 3 | Здание конторы ООО»Степные зори» | 5 |  | К существую-щим сетям |  |
| 1 | Канал. очистные сооружения | 26 |  | 1 х 63кВА-1шт в ИТ.. зоне |  |
| 2 | Длина ВЛ-10кВ |  | 1000м |  |  |
|  | Пос. Коммунар Площадка N5 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=17 1,72 29,2 | 1 | 29,2 | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008 г. |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Спорт.площадка 0,15га | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 33,2 |  |
| 7 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 8 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 34,6 |  |
| 9 | Мощность трансформаторов |  |  | Питание от существующ. ТП-315/400 в зоне Ж |  |
|  | Площадка N6 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=14 1,87 26,1 | 1 | 26,1 | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 27,1 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 28,2 |  |
|  | Площадка N7 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=25 1,39 34,7 | 1 | 34,7 | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Магазин 12м2 | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 39,1 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 40,8 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт с учетом нагрузки пл. 6 |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,69 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 350М ул. Центральная, ул.Верхняя |  |  |
|  | Пос.Степной Площадка N8 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=11 2,1 23,1 | 1 | 23,1 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Площадка N9 |  |  |  |  |
| 3 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=14 1,87 26,1 | 1 | 26,1 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 4 | Наружное освещение | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Спортплощадка 0,16 га | 3 | 1 | 3 |  |
| 6 | Магазин 12м2 | 3 | 0,8 | 2,4 |  |
| 7 | Суммарная нагрузка |  |  | 32,5 |  |
|  | Площадка N10 |  |  |  |  |
| 8 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=12 2 24 | 1 | 24 | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008 г. |
| 9 | Наружное освещение | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 81,6 Питание от ТП-1102/100 с заменой тр-ра на 250Ква в зоне Ж |  |
|  | Пос.Ледяйка Площадка N11 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=14 1,87 26,1 | 1 | 26,1 | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | ФАП | 10 | 1 | 10 |  |
| 4 | Спорт.площ.0,16га | 3 | 1 | 3 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 40,1 Питание от сущ.сетей |  |
|  | Уплотнение по ул.Центральной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=3 4,5 13,5 |  | Питание от сущ.сетей | Региональные нормативы градострои-тельного проектирова-ния Самарской области от 25.12.2008г. |

Объекты капитального строительства представлены в таблице 24.

Таблица 24

Объекты капитального строительства

| № п./п. | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (строительство или реконструкция) | Значение (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | с. Мокша, площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| 2 | Подстанция | с. Мокша, площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-3шт | Жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| 3 | Воздушная линия | с. Мокша, площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 2000М |  | строительство | Сельского поселения |
| 4 | Воздушная линия вынос | с. Мокша, ул. Табакова | Длина ВЛ-10кВ- 1200М |  | строительство | Сельского поселения |
| 5 | Подстанция | с. Мокша, площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100 кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| 6 | Воздушная линия | с. Мокша, площадка N2 | Длина ВЛ-10кВ- 500М |  | строительство | Сельского поселения |
| 7 | Подстанция | с. Мокша, площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| 8 | Воздушная линия | с. Мокша, площадка N3 | Длина ВЛ-10кВ- 250М |  | строительство | Сельского поселения |
| 9 | Подстанция | с. Мокша, площадка N4 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| 10 | Воздушная линия | с. Мокша, площадка N4 | Длина ВЛ-10кВ- 400М |  | строительство | Сельского поселения |
| 11 | Подстанция | с. Мокша, ул. Юбилейная, СДК | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Общественно- деловая зона | строительство | Сельского поселения |
| 12 | Воздушная линия | с. Мокша, ул. Юбилейная | Длина ВЛ-10кВ- 500М |  | строительство | Сельского поселения |
| 13 | Подстанция | с. Мокша, ул. Юбилейная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Общественно деловая зона | строительство | Сельского поселения |
| 14 | Воздушная линия | с. Мокша, ул. Юбилейная | Длина ВЛ-10кВ- 50М |  | строительство | Сельского поселения |
| 15 | Подстанция | с. Мокша канализацион.очистные сооруж. | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Инженерно-транспортная зона | строительство | Сельского поселения |
| 16 | Воздушная линия | с. Мокша, за границей села | Длина ВЛ-10кВ- 1000М |  | строительство | Сельского поселения |
| 17 | Подстанция | п. Коммунар, площадка N7 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| 18 | Воздушная линия | п. Коммунар, ул.Центральная, ул.Верхняя | Длина ВЛ-10кВ- 350М |  | строительство | Сельского поселения |
| 19 | Подстанция N1102 (существующая) | п. Степной, площадка N9 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| 20 | Ожидаемая мощность |  | 3697кВТ |  |  |  |
| 21 | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 5050М |  | строительство |  |
| 22 | Воздушная линия вынос |  | Длина ВЛ-10кВ- 1200М |  | строительство |  |
| 23 | Кол-во подстанций |  | 9шт |  | строительство |  |
| 24 | Кол-во подстанций (существующих) |  | 1шт |  | реконструкция |  |

Таблица 26

Объекты капитального строительства

| № п./п. | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | Значение (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Шкаф кабельный-2шт. | с. Мокша, пл. №1 | ШР-300 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Ящик кабельный-2шт. | с. Мокша, пл. №2 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | Ящик кабельный-2шт. | с. Мокша, пл. №3 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 4 | Шкаф кабельный-1шт. | с. Мокша, пл. №4 | ШР-150 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 5 | Ящик кабельный-1шт. | с. Мокша, пл. ул. №16 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 6 | Кабель связи —6,5км | с. Мокша, ул. Юбилейная |  | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 7 | АТСК 50/200 | с. Мокша, ул. Юбилейная, 12а | увеличение емкости на 550 номеров | жилая | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |

##### 3.3.2.4.6. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Мокша, которое включает в себя: с. Мокша, п. Коммунар, п. Ледяйка, п. Степной, является генеральный план.

Ожидаемое количество телефонов с. Мокша 523 номера. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул. Юбилейная, 12а с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена с установкой кабельных шкафов и ящиков ЯКГ-20. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Таблица 25

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 10 домов | 10 |
| 2 | Детсад на 40 мест | 1 |
| 3 | Аптека | 1 |
| 4 | ФОК с бассейном | 1 |
| 5 | Магазин на 31 м. кв. | 1 |
| 6 | Магазин на 31 м. кв. | 1 |
| 7 | Кафе на 20 мест | 1 |
| 8 | Предприятие бытового обслуживания на 20 мест | 3 |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 329 домов | 329 |
| Площадка №2 |
| 1 | Усадебная застройка 43 дома | 43 |
| Площадка №3 |
| 1 | Усадебная застройка 45 домов | 45 |
| Площадка №4 |
| 1 | Усадебная застройка 87 домов | 87 |
| Итого: | 523 |

Телефонизация п. Коммунар, п. Ледяйка, п. Степной, планируется за счет сотовой связи.

Объекты капитального строительства представлены в таблице 26.

#### 3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры

В Генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Мокша с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части населенных пунктов;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

##### 3.3.2.5.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети:

- общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит на расчетный срок строительства 34,104 км;

- с учетом организации подъездов с трассы, за границами поселков Коммунар и Степной,  протяженность вновь планируемых дорог увеличится до 27,241 км;

- основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки;

- в местах примыкания улиц к автодорогам общего пользования необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

В с. Мокша на площадке №1 вдоль бульваров с двух сторон газона предусматривается прокладка асфальтовых пешеходных дорожек, шириной 1,5 метра, общей протяженностью соответственно:

- Бульвар 1 – 834 м

- Бульвар 2 – 574 м

- Бульвар 3 – 774 м

- Бульвар 4 – 380 м

- Бульвар 5 – 280 м

Всего асфальтового покрытия  - 2,842 км.

Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети с.п. Мокша представлены в таблице 27.

Таблица 27

Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети сельского поселения Мокша

| № п./п. | Наименование улиц | Классификация улиц | Существующее покрытие | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт, км | грунт, км | капит. ремонт, км | рекон- струк-ция | новое строи-тель-ство,км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Село Мокша |
| 1 | Ул. Молодежная | Главная | 0,6 | 0,446 | 0,6 | 0,446 | - |
| 2 | Ул. Кавказская | Главная | 0,85 | 0,35 | 0,85 | 0,35 | 0,458 |
| 3 | Ул. Юбилейная | Главная | 1,25 | - | 1,25 |  | 0,388 |
| 4 | Ул. Юбилейная | Основная |  |  |  |  | 0,672 |
| 5 | Ул.Н-Александровка | Главная |  | 0,95 |  | 0,95 | 2,129 |
| 6 | Ул.Табаковка | Главная |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,184 |
| 7 | Проезд от ул. Юбилейной до ул. Молодежной | Главная | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
| 8 | Ул. 1 | Основная |  |  |  |  | 0,705 |
| 9 | Ул. 2 | Основная |  |  |  |  | 0,848 |
| 10 | Ул. 3 | Главная |  |  |  |  | 0,642 |
| 11 | Ул. 4 | Основная |  |  |  |  | 0,542 |
| 12 | Ул. 5 | Основная |  |  |  |  | 1,092 |
| 13 | Ул. 6 | Главная |  |  |  |  | 1,094 |
| 14 | Ул. 7 | Основная |  |  |  |  | 0,274 |
| 15 | Ул. 8 | Основная |  |  |  |  | 0,280 |
| 16 | Ул. 9 | Основная |  |  |  |  | 0,828 |
| 17 | Ул. 10 | Главная |  |  |  |  | 0,515 |
| 18 | Ул. 11 | Основная |  |  |  |  | 0,401 |
| 19 | Ул. 12 | Главная |  |  |  |  | 1,504 |
| 20 | Ул. 13 | Второстепенная |  |  |  |  | 0,482 |
| 21 | Ул. 14 | Главная |  |  |  |  | 0,564 |
| 22 | Ул. 15 | Основная |  |  |  |  | 0,611 |
| 23 | Ул. 16 | Главная |  |  |  |  | 0,461 |
| 24 | Ул. 17 | Основная |  |  |  |  | 0,758 |
| 25 | Ул. 18 | Основная |  |  |  |  | 0.785 |
| 26 | Ул. 19 | Основная |  |  |  |  | 0,653 |
| 27 | Ул. 20 | Второстепенная |  |  |  |  | 0,336 |
| 28 | Ул. 21 | Главная |  |  |  |  | 1,310 |
| 29 | Ул. 22 | Основная |  |  |  |  | 1,266 |
| 30 | Ул. 23 | Основная |  |  |  |  | 0,339 |
| 31 | Ул. 24 | Второстепенная |  |  |  |  | 0,339 |
| 32 | Ул. 25 | Основная |  |  |  |  | 0.339 |
|  | Итого по с. Мокша |  | 3,0 | 1,946 | 3,0 | 1,946 | 20,799 |
|  | Поселковая дорога |  | 1,967 |  | 1,967 |  |  |
|  | п. Коммунар |
|  | Ул. Центральная | Основная |  | 0,45 |  | 0,45 | 0,652 |
|  | Ул. Верхняя | Главная |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,504 |
|  | Проезд от ул. Центральной до ул. Верхней | Основная |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,242 |
|  | Итого по п. Коммунар |  |  | 1,25 |  | 1,25 | 1,398 |
|  | Поселковая дорога за границами н.п. |  |  |  |  | 0,408 |
|  | п. Степной |
|  | Ул. Степная | Основная |  | 0,45 |  | 0,45 |  |
|  | Ул. 26 | Главная |  |  |  |  | 1,09 |
|  | Ул. 27 | Основная |  |  |  |  | 0,421 |
|  | Ул. 28 | Второстепенная |  |  |  |  | 0,374 |
|  | Поселковая дорога, в границах н.п. |  |  |  |  |  | 0,153 |
|  | Итого по п. Степной |  |  | 0,45 |  | 0,45 | 2,038 |
|  | Поселковая дорога, за границами н.п. |  |  |  |  | 0,125 |
|  | п. Ледяйка |
|  | Ул..Молодежная | Основная |  | 0,65 |  | 0,65 | - |
|  | Ул..Центральная | Главная |  | 0,65 |  | 0,65 | - |
|  | Ул..Набережная | Главная |  |  |  |  | 0,30 |
|  | Ул..Набережная | Поселковая дорога |  | 0,45 |  | 0,45 | 0,325 |
|  | Ул. 29 | Главная |  |  |  |  | 0,135 |
|  | Ул. 30 | Основная |  |  |  |  | 0,713 |
|  | Итого по п. Ледяйка |  |  | 1,75 |  | 1,75 | 1,473 |
|  | ВСЕГО по н.п. |  | 3,0 | 5,396 | 3,0 | 5,396 | 25,708 |
|  | ВСЕГО по с.п. |  | 4,967 | 5.396 | 4,967 |  | 27,241 |

##### 3.3.2.5.2. Транспортные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения.

Территория с.п. Мокша изрезана витиеватым руслом реки Вязовки и ее притоками. Освоение свободных территорий под жилищное строительство неизбежно сопряжено с развитием транспортной инфраструктуры, а в условиях с.п. Мокша, и со строительством мостов.

Генеральным планом предусматривается:

Реконструкция:

- Плотины с проездом на въезде в село Мокша по ул. Юбилейной - 18.1;

- Плотины в с. Мокша на проезде от ул. Юбилейной до ул. Молодежной - 18.3;

- Плотины с проездом в п. Коммунар, проезд от ул. Верхней до Центральной - 18.7; 18.8;

- Плотина с проездом в п. Степной,  по ул. 26 – 18.11;

- Подвесного моста в с. Мокша - 18.12.

Строительство:

- Моста в с. Мокша, на дороге по ул. 14 - 18.1;

- Моста в с. Мокша, на дороге по ул. Молодежной - 18.2;

- Моста в с. Мокша, на дороге по ул. 16 - 18.3;

- Моста в с. Мокша, на дороге по ул. Юбилейной - 18.4;

- Моста в с. Мокша, на дороге по ул. 17 - 18.5;

- Моста в с. Мокша, на дороге по ул. 21 – 18.6;

- Моста в с. Мокша, на дороге по ул. 21 – 18.7;

- Моста в с. Мокша, на дороге по ул. 22 – 18.8.

##### 3.3.2.5.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации в соответствии с пунктом «Нормативов градостроительного проектирования Самарской области» - 250 автомобилей на 1000 жителей; в связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, на расчетный срок строительства условно принят уровень автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении Мокша  на расчетный срок составит: 866 автомобилей.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, на расчетный срок составит 779 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков.

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

АЗС из расчета 1 топливно-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Генеральным планом предусматривается на расчетный срок. СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей: на.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается строительство АЗС на 3 колонки и 2 поста СТО на северо-западе от п. Ледяйка, в зоне влияния федеральной трассы М32.

#### 3.3.2.6. Развитие рекреационной зоны

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

Богатые природные условия, которыми обладает с.п. Мокша, необходимо использовать для его перспективного развития.

На территории поселения целесообразно разместить рекреационные объекты для стационарного отдыха, которые могут рассматриваться как дополнительные места приложения труда для постоянных жителей сельского поселения. Для этих целей рекомендуется использовать прибрежные территории пруда Новенький, находящегося на юго-западе от с. Мокша.

В состав рекреационной зоны также входят земельные участки, занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, естественные природные ландшафты.

В населенных пунктах с.п. Мокша Генеральным планом предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования:

Строительство:

- Парка в с. Мокша, между ул. Юбилейной и Молодежной, площадью 6,5  га - 17.1;

- Зоны отдыха на юге села Мокша, площадью 15 га - 17.2;

- Сквера в южной части с. Мокша, по ул. Юбилейной, площадью  1,6 га - 17.3;

- Благоустройство  двора на площадке №4 в с. Мокша, площадью 0,95 га -  17.4;

- Благоустройство  двора на площадке №3 в с. Мокша, площадью  1,1  га - 17.5;

- Благоустройство зоны отдыха в юго-западной части села Мокша, около пл. №2, площадью 16,7 га - 17.6;

- Бульвар по ул. Молодежной в с. Мокша, площадью 1,2 га - 17.7;

- Благоустройство прибрежной территории площадки №1 в с. Мокша, площадью 6,5 га -17.8;

- Бульвары на площадке №1 в с. Мокша, суммарной площадью 2,4 га - 17.9;

- Сквер на площадке №1 в с. Мокша площадью 0,3 га – 17.10;

- Благоустройство зоны отдыха в северо-восточной части п. Ледяйка, площадью 7,5 га - . 17.11

Таким образом, площадь озеленённых территорий общего пользования на расчетный срок составит 59,75 га, а в расчете на одного жителя составит 206,96 м2/чел.

Кроме того, Генеральным планом предусматривается создание системы  открытых спортивных сооружений.

Согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Мокша предусматривается создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения:

- Вязовска степь;

- Дергуновская степь;

- Овраг Крутенький.

#### 3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения

Кладбища

В соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» размер земельного участка кладбища на 1 тыс.чел. составляет - 0,16 га. В с.п. Мокша на расчетную численность населения 1383 человека, площадь территории кладбища должна составить – 0,46 га.

Поскольку существующие кладбища обладают территориальными резервами, расширение территории существующих кладбищ Генеральным планом не предусматривается

ТБО

Твердые бытовые отходы с.п. Мокша размещаются на двух несанкционированных свалках, расположенных в районе с. Мокша и п. Ледяйка.

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Мокша планируется на специально оборудованную площадку в 1850 м на юго-восток от с. Мокша (19.2).

Скотомогильники

Согласно СТП муниципального района Большеглушицкий,  предусматривается строительство ямы Беккари в 1700 км на юго-восток от с. Мокша (19.1), а также консервация существующих на территории сельского поселения Мокша скотомогильников с рекультивацией занимаемых ими территорий.

#### 3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

В Схеме территориального планирования муниципального района Большеглушицкий заложена реконструкция предприятий агропромышленного комплекса на территории существующих недействующих ферм с.п. Мокша, а также строительство животноводческого комплекса на 1200 голов в селе Мокша.

Большинство производственных объектов с.п. Мокша в настоящее время уже функционирует, часть из них нуждается в реконструкции.

Генеральным планом предусматривается реконструкция функционирующих предприятий сельскохозяйственного назначения 2.1 (Ферма КРС на 300 голов ООО «Степные зори») и 2.2 (МТС и площадка для хранения техники).

Таблица 28

Реконструируемые объекты сельскохозяйственного назначения

| №№ п./п. | Наименование | Местоположение | Состояние | Радиус СЗЗ,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ферма КРС на 300 голов ООО «Степные зори» | с. Мокша, на западе, за границами н.п. | Действующая | 50 |
| 2.2 | МТС и площадка для хранения техники | с. Мокша, на западе, за границами н.п. | Действующие | 50 |

В связи с тем, что данные предприятия относятся к предприятиям  третьего класса опасности, с санитарно-защитной зоной 300 метров. В настоящее время в их санитарно-защитной зоне находится часть жилой застройки, что является недопустимым с точки зрения экологической безопасности и обеспечения комфортности проживания населения. В этой связи класс опасности необходимо снизить до V,  СЗЗ, соответственно, до 50 м.

При условии невозможности снижения класса опасности данных предприятий, необходим их перенос на свободные площадки, более удаленные от жилых зон.

Так, под перспективное использование планируются следующие территории не действующих в настоящее время предприятий:

- Территория бывшей овцеводческой фермы на востоке за границами с. Мокша, площадью 33,5 га. Здесь может быть размещен животноводческий комплекс, предусмотренный СТП м.р. Большеглушицкий. Площадка находится на кадастровом учете, правообладателем является ООО «Степные зори». На данной территории, исключительно в границах, указанных Генеральным планом, могут быть размещены:

- в зоне Сх2-3, площадью 21,8 га - предприятия III - IV классов опасности;

- в зоне Сх2-5, площадью 8.7 га - предприятия V класса опасности.

Из площади, указанной в кадастре Генеральным планом предусматривается изъятие земель, относящихся к другим зонам: охранной зоне водных объектов (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ) и охранной зоне магистральных трубопроводов (СНиП 2.05.06-85). Необходимо размежевание указанных территорий.

- Территория бывшей свинофермы на северо-западе у границ п. Коммунар, площадью 8,6 га, где могут быть размещены предприятия IV-V классов опасности и предприятия без ССЗ: Сх2-4, площадью 7,2 га и Сх2-0, площадью 1,4 га;

- Территория на северо-западе у границ п. Степной, площадью 30,3 га, где могут быть размещены предприятия III - V класса опасности;

- Территория на юге п. Ледяйка, площадью 29,6 га, где могут быть размещены предприятия III - IV класса опасности: Сх2-3, площадью 20,8 га; Сх24, площадью 8,8 га..

Объекты сельскохозяйственного производства, рекомендуемые для размещения на нефункционирующих  площадках агропромышленного комплекса:

- предприятия, имеющие III класс опасности: предприятия по производству растительных масел, зернообдирочные предприятия, рыбокомбинаты, рыбоконсервные и рыбофилейные предприятия с утильцехами, мясо и рыбокоптильные производства методом холодного и горячего копчения;

- предприятия по производству и обработке пищевых продуктов, имеющие IV класс опасности: элеваторы, мельницы производительностью от 0,5 до 2 т/час, молочные и маслобойные производства, сыродельные производства, имеющие;

- малые предприятия, имеющие V класс опасности: по производству колбасных изделий (без копчения), по переработке мяса до 5 т/сутки, молока – до 10 т/сутки; по производству хлеба и хлебобулочных изделий – до 2,5 т/сутки, рыбы – до 10 т/сутки, кондитерских изделий – до 0,5 т/сутки.

Генеральным планом предлагается вариант размещения животноводческого комплекса на 1200 голов, предусмотренного СТП м.р. Большеглушицкий. У северо-западных границ с. Мокша имеются свободные территории, не стоящие на кадастровом учете, которые могут быть использованы для этих целей.  Целесообразность выбора именно этого участка обусловлена тем, что в северной части с. Мокша данным Генеральным планом предусмотрено формирование нового жилого массива, который может быть использован для размещения работников будущего комплекса.  Кроме того, как  производственная, так и селитебная территория имеют резервы для перспективного развития. Общая площадь территории, на которой могут быть размещены предприятия, имеющие III класс опасности, составляет 46.6 га, на прилегающей площадке, площадью 23,1 га могут размещаться предприятия, не имеющие санитарно-защитных зон.

Территория сельского поселения Мокша изобилует прудами, часть из которых может быть использована для развития рыбоводного хозяйства.

Формирование новых мест приложения труда является гарантом развития сельского поселения в целом.

#### 3.3.2.9. Экспликация планируемых объектов. Описание и параметры функциональных зон

Планируемые объекты федерального, регионального, муниципального района, согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области» и предложениям Генерального плана,  представлены в таблице 29.

Планируемые объекты сельского поселения, согласно предложениям Генерального плана, представлены в таблице 30.

Планируемые объекты частного значения, согласно предложениям Генерального плана, представлены в таблице 31.

Таблица 29

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С.П. МОКША

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (планируемая) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |
|  | Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |  |
| 14.2 | Отделение связи | с. Мокша, ул. Юбилейная,15а | 1 операционное окно | О | Реконструкция здания конторы ООО «Степные зори» (13.2) |
|  | ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |
| 15.2 | Пожарное депо | с. Мокша, ул. Юбилейная, | 2 машины | П2 | Строительство |
| 19.1 | Яма Беккари | 1700 м на юго-запад от с. Мокша | Миним.площадь 0,0637 га | Сп3 | Строительство |
|  | ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |
|  | Объекты учебно-образовательного назначения |  |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |
| 3.1 | Детский сад | с. Мокша, ул. Кавказская, д. 1 | 90 мест | Ж | Реконструкция |
| 3.1 | Детский сад | с. Мокша, на новой площадке №1 | 40 мест | Ж | Строительство |
| 3.2 | Детский сад | п. Коммунар, ул. Верхняя | 10 мест | Ж | Реконструкция здания недействующей школы (4.3) |
|  | Общеобразовательные учреждения |  |
| 4.1 | Школа | с. Мокша, ул. Юбилейная, 13 | 292 учащихся | Ж | Реконструкция |
| 4.2 | Комплекс «Школа – детский сад» | п. Ледяйка, ул. Центральная | 14 детей в нач. школе и 16 детей в группе детсада | Ж | Реконструкция |
|  | Объекты здравоохранения |
| 5.1 | Аптека при ОВОП | с. Мокша ул. Юбилейная, 16а | 1 объект | О | Строительство |
| 5.2 | ФАП | п. Ледяйка ул. Молодежная, 8 | 1 объект | О | Строительство |
|  | Объекты спортивного назначения |
| 6.1 | Центр социального обслуживания | с. Мокша ул. Юбилейная 15а | 2 рабочих места | О | Реконструкция здания конторы ООО «Степные зори» (13.2) |
| 7.1 7.2. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном Комплексная спортивная площадка | с. Мокша ул. Юбилейная, напротив школы | Общая площадь комплекса 1,16 га, площадь водного зеркала 300 кв.м. 0,55 га | Р | Строительство |

Таблица 30

.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (планируемая) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
|  | Объекты спортивного назначения |  |
| 7.3 | Спортивная площадка | с. Мокша в южной рекреации | площадь 0,55 га | Р | Строительство |
| 7.4 | Спортивная площадка | с. Мокша, новая пл.№4 | площадь 0,16 га | Р | Строительство |
| 7.5 | Спортивная площадка | с. Мокша, новая пл.№3 | площадь 0,16 га | Р | Строительство |
| 7.6 | Спортивная площадка | с. Мокша, новая пл.№2 | площадь 0,16 га | Р | Строительство |
| 7.7 | Спортивная площадка | с. Мокша, новая пл.№1 | площадь 0,16 га | Р | Строительство |
| 7.8 | Спортивная площадка | п. Коммунар | площадь 0,16 га | Р | Строительство |
| 7.9 | Спортивная площадка | п. Степной | площадь 0,16 га | Р | Строительство |
| 7.10 | Спортивная площадка | п. Ледяйка | площадь 0,16 га | Р | Строительство |
|  | Объекты культурно-досугового назначения |  |
| 8.1 | СДК | с. Мокша ул. Юбилейная 2 | 450 мест в зрительном зале | О | Реконструкция |
| 8.2 | Библиотека | с. Мокша ул. Юбилейная 2 | 15000 книг | О | Реконструкция |
| 8.3 | Клуб | п. Ледяйка ул. Молодежная 12 | 50 мест и 1500 книг | О | Реконструкция |
| 8.4 | Клуб | п. Коммунар, ул.Верхняя | 30 мест | О | Реконструкция здания недействующей школы 4.3. |
|  | Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Администрация Сельского поселения | с. Мокша, ул. Юбилейная 15а | 5 рабочих мест | О | Реконструкция здания конторы ООО «Степные зори» (13.2) |
|  | Объекты отдыха и туризма |  |
| 17.1 | Парк между ул. Юбилейной и Молодежной | с. Мокша | 6,5 га | Р | Строительство |
| 17.2 | Зона отдыха на юге села | с. Мокша | 15 га | Р | Строительство |
| 17.3 | Сквер в южной части ул. Юбилейной | с. Мокша | 1,6 га | Р | Строительство |
| 17.4 | Благоустройство двора на площадке №4 | с. Мокша | 0,95 га | Р | Строительство |
| 17.5 | Благоустройство двора на площадке №3 | с. Мокша | 1,1 га | Р | Строительство |
| 17.6 | Благоустройство зоны отдыха в юго-западной части села, около пл. №2 | с. Мокша | 16,7 га | Р | Строительство |
| 17.7 | Бульвар по ул. Молодежной | с. Мокша | 1,2 га |  |  |
| 17.8 | Благоустройство прибрежной территории площадки №1 | с. Мокша | 6,5 га | Р | Строительство |
| 17.9 | Бульвары на площадке №1 | с. Мокша | 2,4 га | Р | Строительство |
| 17.10 | Сквер на площадке №1 | с. Мокша | 0,3 га | Р | Строительство |
| 17.11 | Благоустройство зоны отдыха | п. Ледяйка, в северо-восточной части поселка | 7,5 га | Р | Строительство |
|  | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры |  |
| 18.1 | Плотина с проездом | с. Мокша, по ул. Юбилейной | Характеристики определяются на стадии рабочего проектирования | ИТ | Реконструкция |
| 18.2 | Плотина | с. Мокша, на пруду около бани |  | ИТ | Реконструкция |
| 18.3 | Плотина с проездом | с. Мокша, между ул. Молодежной и Юбилейной | Характеристики определяются на стадии рабочего проектирования | ИТ | Реконструкция |
| 18.4 | Плотина | с. Мокша, на Бронском пруду |  | ИТ | Реконструкция |
| 18.5 | Плотина | с. Мокша, на пруду в юго-восточной части села |  | ИТ | Реконструкция |
| 18.6 | Плотина | с. Мокша, на пруду в юго-восточной части села |  | ИТ | Реконструкция |
| 18.7 | Плотина с проездом | п. Коммунар, проезд от ул. Верхней до Центральной |  | ИТ | Реконструкция |
| 18.8 | Плотина с проездом | п. Коммунар проезд от ул. Верхней до Центральной | Характеристики определяются на стадии рабочего проектирования | ИТ | Реконструкция |
| 18.9 | Плотина | п. Коммунар, на центральном пруду |  | ИТ | Реконструкция |
| 18.10 | Плотина | на пруду у границы п. Степной |  | ИТ | Реконструкция |
| 18.11 | Плотина с проездом | п. Степной, по ул. 26 | Характеристики определяются на стадии рабочего проектирования | ИТ | Реконструкция |
| 18.12 | Подвесной мост через р. Вязовка | с. Мокша, ул. Ново-Александровка |  | ИТ | Реконструкция |
| 18.1 | Мост на дороге по ул. 14 | с. Мокша | Характеристики определяются на стадии рабочего проектирования | ИТ | Строительство |
| 18.2 | Мост на дороге по ул. Молодежной | с. Мокша |  | ИТ | Строительство |
| 18.3 | Мост на дороге по ул. 16 | с. Мокша |  | ИТ | Строительство |
| 18.4 | Мост на дороге по ул. Юбилейной | с. Мокша |  | ИТ | Строительство |
| 18.5 | Мост на дороге по ул. 17 | с. Мокша |  | ИТ | Строительство |
| 18.6 | Мост на дороге по ул. 21 | с. Мокша |  | ИТ | Строительство |
| 18.7 | Мост на дороге по ул. 21 | с. Мокша |  | ИТ | Строительство |
| 18.8 | Мост на дороге по ул. 22 | с. Мокша |  |  |  |
| 18.9 | Пирс | с. Мокша, Бронский пруд | Твердое покрытие шириной 3,5 м, размер площадки перед пирсом:12X12 м | Р | Строительство |
| 18.10 | Пирс | п. Коммунар, центральный пруд |  | Р | Строительство |
| 18.11 | Пирс | п. Степной, пруд на с-з н.п. |  | Р | Строительство |
| 18.12 | Пирс | п. Ледяйка, пруд у юж. границы |  | Р | Строительство |
|  | Объекты специального назначения |  |
| 19.2 | Площадка для временного хранения ТБО | 1850 м на юго-запад от с. Мокша | Твердое покрытие, площадью 2,5 га | Сп.4 | Строительство |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |
| 20.1 | Водозабор | с. Мокша, обеспечивается из открытого водозабора (пруд Майский в 5 км на ю-в. от с. Мокша или в 5,2 км на с-з. от п. Ледяйка) | Увеличить производительность 545 м3/сут. | Сх | Реконструкция |
| 20.2 | Насосная станция | с. Мокша, на ул. Юбилейной |  | ИТ | Реконструкция |
| 20.3 | Станция водоподготовки (водоочистная станция) | с. Мокша, на ул. Юбилейной | Производительностью 610 м3/сут. | ИТ | Строительство |
| 20.4 | Водозабор | На западе поселка Коммунар | производительность 114 м3/сут. | ИТ | Строительство |
| 20.5 | Насосная станция | На западе поселка Коммунар | производительность 114 м3/сут. | ИТ | Строительство |
| 20.6 | Станция водоподготовки (водоочистная станция) | На западе поселка Коммунар | производительность 114 м3/сут. | ИТ | Строительство |
| 20.7 | Водонапорная башня | п. Коммунар, уточнить в рабочем проектировании, ориентир. на юго-востоке поселка | 100 м3 | ИТ | Строительство |
| 20.8 | Водозабор | п. Ледяйка, на юго-востоке | производительность 100 м3/сут. | ИТ | Строительство |
| 20.9 | Насосная станция | п. Ледяйка, на юго-востоке | производительность 100 м3/сут. | ИТ | Строительство |
| 20.10 | Станция водоподготовки (водоочистная станция) | п. Ледяйка, на юго-востоке | производительность 100 м3/сут. | ИТ | Строительство |
| 20.11 | Водонапорная башня | п. Ледяйка, уточнить в рабочем проектировании, ориентир. на северо-западе поселка | 100 м3 | Ж | Строительство |
| 20.12 | Водозабор | п. Степной, на севере поселка | производительность 117 м3/сут. | ИТ | Строительство |
| 20.13 | Насосная станция | п. Степной, на севере поселка | производительность 117 м3/сут. | ИТ | Строительство |
| 20.14 | Станция водоподготовки (водоочистная станция) | п. Степной, на севере поселка | производительность 117 м3/сут. | ИТ | Строительство |
| 20.15 | Водонапорная башня | п. Степной, уточнить в рабочем проектировании, ориентир. на юго-западе поселка | 100 м3 | О | Строительство |
| 20.16 | КОС с. Мокша | На севере за границей села, на тер. с.п. Мокша | Производительность 650 м3/сут. | ИТ | Строительство |

Таблица 31

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В С.П. МОКША

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (планируемая) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЧАСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |
|  | Объекты торговли |  |
| 9.1 | Магазина | с. Мокша, в южной части | площадь 31 кв.м | О | Строительство |
| 9.2 | Магазина | с. Мокша, на новой площадке №1 | площадь 31 кв.м | О | Строительство |
| 9.3 | Магазина | п. Коммунар | площадь 12 кв.м | О | Строительство |
| 9.4 | Магазина | п. Степной | площадь 12 кв.м | О | Строительство |
|  | Объекты общественного питания |
| 10.1 | Кафе | с. Мокша, новая пл.№1 | 20 мест | О | Строительство |
|  | Объекты бытового обслуживания |
| 11.1 | Предприятия бытового обслуживания (ателье, ремонтная мастерская, парикмахерская) | с. Мокша ул. Юбилейная | 20 рабочих мест | О | Реконструкция здания бывшего отделения банка (14.1) |
| 12.1 | Комплексное предприятие бытового обслуживания | с. Мокша ул. Юбилейная | на 18 п.мест, прачечная на 80 кг белья в смену, химчистка на 7 кг вещ. в смену | О | Реконструкция |
| 12.2 | Комплексное предприятие бытового обслуживания | п. Ледяйка, ул. Центральная | на 4 п.места, прачечная на 10 кг белья в смену | О | Реконструкция |
|  | Объекты административного назначения |  |
| 13.2 | Здание конторы ООО «Степные зори» | с. Мокша, западная промзона | 10 рабочих мест | Сх2-5 | Строительство |
|  | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 15.1 | Гостиница | с. Мокша, ул. Юбилейная 15 | 20 мест | О | Реконструкция здания бывшего отделения банка (14.1) |
|  | Объекты производственного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения |
| 2.1 | КРС на 300 голов ООО «Степные зори» | с. Мокша, на западе, за границами н.п. | Площадью 11,36 га | Сх2-5 | Реконструкция |
| 2.2 | МТС и площадка для хранения техники | с. Мокша, на западе, за границами н.п. | Площадью 8,88 га | Сх2-5 | Реконструкция |

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША

| №№ п/п. | Вид зоны (подзоны) | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Максимальный размер СЗЗ, (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилые зоны |  |  |  |
| 1 | Ж | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух блоков) и объектов дошкольного и общего образования | 280,7558 | 3 | х |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 2 | О | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы) размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (проф.образование, спорт, культура, медицина, бытовое обслуживание) | 3,9865 | 4 | х |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| 3 | Р | Зона скверов, парков, бульваров, естественного природного ландшафта, отдыха, занятий физкультурой и спортом | 353,6475 | x | x |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 4 | Сх1 | Зона сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи) | 24310,0789 | х | х |
| 5 | Сх2-0 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения не образующими СЗЗ, а также для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 47,2879 | 2 | Без СЗЗ |
| 6 | Сх2-3 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 123,8763 | 2 | 300 |
| 7 | Сх2-4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 35,1818 | 2 | 100 |
| 8 | Сх2-5 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 28,2714 | 2 | 50-100 |
|  | Производственные зоны |  |  |  |
| 9 | П1-4 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов IV -V класса опасности | 0,284 | 3 | 50-100 |
| 10 | П2 | Коммунально-складская зона | 2,9792 | 3 | Без СЗЗ |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |
| 11 | ИТ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (смежные транспортные и инженерные коридоры) | 178,7677 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зоны специального назначения |  |  |  |
| 12 | Сп1 | Зона 2,4 связанная с захоронениями (кладбище) | 3,0213 | x | 50 |
| 13 | Сп3 | Зона объектов размещения биологических отходов (скотомогильников) | 0,0637 | х | 1000 |
| 14 | Сп4 | Зона размещения отходов производства и потребления | 2,4748 | х | 1000 |

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ).

- Строительства обводных магистральных автодорог.

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых).

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог.

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения.

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод.

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта.

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод.

- Ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов в районе населенных пунктов Мокша и Ледяйка.

- Консервации с последующей рекультивацией территории скотомогильников в районе населенных пунктов Мокша, Коммунар и Ледяйка.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем.

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям.

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог.

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки).

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин.

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Мокша предусматривается создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения:

- Вязовска степь

- Дергуновская степь

- Овраг Крутенький.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Мокша на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

В с.п. Мокша Генеральным планом предусмотрено строительство  пожарного депо на 2 машины - 15.2 и строительство четырех пирсов:

- Пирс в с. Мокша, Бронский пруд -  18.9;

- Пирс в п. Коммунар, центральный  пруд -  18.10;

- Пирс в п. Степной, пруд у северо-западной границы поселка – 18.11;

- Пирс в  п. Ледяйка, пруд у южной границы поселка – 18.12.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. В связи с тем, что участки сельского поселения Мокша  подвержены эрозионным процессам и оврагообразованию, необходим комплекс инженерных мероприятий по предотвращению роста оврагов, а также по подготовке таких территорий для застройки. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

2. На территории с.п. Мокша находится множество плотин, часть из которых нуждается в реконструктивных мероприятиях. Особенно это касается тех из них, которые подвергаются частой эксплуатации. К ним, прежде всего, относятся плотины, расположенные в населенных пунктах сельского поселения.

Помимо реконструкции плотин, предусмотренных в разделе 3.3.2.5.2 (18.1; 18.3; 18.7; 18.8; 18.11).

Генеральным планом предусмотрена реконструкция:

- Плотины в с. Мокша (на пруду около бани) – 18.2;

- Плотины на Бронском пруду у восточной границы с. Мокша – 18.4;

- Плотин на пруду в юго-восточной части с. Мокша – 18.5; 18.6;

- Плотины на пруду в п. Коммунар, на центральном пруду - 18.9;

- Плотины на пруду в  п. Степной,  у северо-западной границы н.п. – 18.10.

3. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

4. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

-  расчистку русла рек и прудов, находящихся в границах населенных пунктов с.п. Мокша;

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области», был выполнен ООО «ЭПСИ»  в 2010 году. Согласно проекту на территории с.п. Мокша в год образуется 23555 м3 твердых бытовых и 706 м3 крупногабаритных отходов.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 23 контейнеров для ТБО в с. Мокша, 11 контейнеров в п. Ледяйка, 3 контейнеров в п. Коммунар и 1 контейнера в п. Степной.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Мокша планируется по маршрутам:

1. База - Среднедольск (53 км, 2 конт.) - Александровка (11 км, 57 конт.) - Малая Вязовка (8 км, 8 конт.) - Ледяйка (17 км, 11 конт.) - Степной (4 км, 1 конт.) - полигон (23 км) - база (5 км), 1 раз в 4 дня;

2. База - Коммунар (44 км, 3 конт.) - Мокша (9 км, 23 конт.) - Большая Дергуновка (30 км, 15 конт.) - Пробуждение (7 км, 2 конт.) - Берёзовка (2 км, 5 конт.) - Малая Глушица (21 км, 31 конт.) - полигон (22 км) - база (5 км), 1 раз в 4 дня.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Мокша;

- границы села Мокша, поселка Коммунар, посёлка Степной, поселка Ледяйка, входящих в границы сельского поселения Мокша Большеглушицкого района.

Границы сельского поселения Мокша отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 43-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Мокша (2 этап)  границы всех населенных пунктов сельского поселения (с. Мокша, поселков Коммунар, Степной, Ледяйка) скорректированы с учетом включения производственных зон в границы населенных пунктов, согласно письму Главы администрации с.п. Мокша № 102 от 06.05.2013.

В восточной части с. Мокша производственная зона не может быть включена в границы населенного пункта, до размежевания кадастрового участка, правообладателем которого является ООО «Степные зори» с охранной зоной магистральных сетей.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы населенных пунктов сельского поселения Мокша будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Мокша на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ населенных пунктов и установления их координат путем подготовки карты (плана) объекта землеустройства с. Мокша, п. Коммунар, п. Степной, п. Ледяйка.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения, в том числе: | га | 25719,4675 | 25719,4675 |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 661,4442 | 858,2093 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Жилая зона | га | 104,1999 | 280,7558 |
| 1.1.1.2 | Общественно-деловая зона | га | 2,7067 | 3,9865 |
| 1.1.1.3 | Зона производственного использования | га | 1,9022 | 2,3183 |
| 1.1.1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 16,9103 | 17,0773 |
| 1.1.1.5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 24,948 | 200,87 |
| 1.1.1.6 | Зона рекреационного назначения | га | 507,9621 | 353,6475 |
| 1.1.1.7 | Зона специального назначения | га | 2,814 | 2,7039 |
| 1.1.2 | Зона производственного использования | га | 1,246 | 0,944 |
| 1.1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 153,7417 | 161,6904 |
| 1.1.4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 24417.0465 | 24310,0789 |
| 1.1.5 | Зона рекреационного назначения | га | - | - |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 2,842 | 2,8559 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения, в том числе: | чел. | 1015 | 2887 |
| 2.1.1 | Дети, в том числе в возрасте: |  | 189 | 538 |
| 2.1.1.1 | до 6 лет |  | 78 | 223 |
| 2.1.1.2 | от 7 до 15 |  | 82 | 233 |
| 2.1.1.3 | от 16 до 17 лет |  | 29 | 82 |
| 2.1.2 | Население моложе трудоспособного возраста | Чел. | 160 | 456 |
| 2.1.3 | Население трудоспособного возраста | чел. | 667 | 1898 |
| 2.1.4 | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 188 | 533 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 19990 | 113590 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 19 | 39,3 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения, |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1 | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 90 | 156 |
| 4.1.2 | общеобразовательные учреждения | учащийся | 192 | 306 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения, |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1 | стационары | коек | 0 | 0 |
| 4.2.2 | поликлиники | объект | 0 | 0 |
| 4.2.3 | ФАП, офис врача общей практики | объект | 2 | 2 |
| 4.2.4 | аптеки | объект | 0 | 1 |
| 4.3 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1 | плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,09 | 2,3 |
| 4.3.2 | спортивные залы | м2 площади пола | 162 | 522 |
| 4.3.3 | бассейны | м2 зеркала воды | 0 | 300 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения, |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1 | клубы | посетительское место | 110 | 530 |
| 4.4.2 | библиотеки | тыс. ед. хранения | 10 | 16,5 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 468,5 | 554,5 |
| 4.6 | Объекты общественного питания | место | 100 | 120 |
| 4.7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1 | гостиница | место | 0 | 20 |
| 4.8 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1 | прачечные | кг белья в смену | 0 | 90 |
| 4.8.2 | химчистки | кг вещей в смену | 0 | 7,2 |
| 4.8.3 | бани | место | 0 | 22 |
| 4.8.4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 0 | 20 |
| 4.9 | Объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 8,896 |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0.836 |
| 6.1.2 | Протяженность сетей | км. |  | 21.085 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  | 0,523 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км. |  | К-16.081 НК-4.235 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Проектируемая нагрузка | кВт |  |  |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год |  | 476,44 |
| 6.4.2 | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 3,5592 |
| 6.5.2 | Протяженность сетей | км. |  | Н.Д-22,75 В.Д-0,71 |

# ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

- информация о территории собрана воедино;

- информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей).

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

- повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

- более рациональное и эффективное использование территории;

- создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

- повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Мокша

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Мокша, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

По данным Самарастат

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на 2012 г. взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Мокша, пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)